## Slide 1
电子科技大学计算机科学与工程学院
第4章-3
MIPS流水线及指令级并行技术-3
-----现代处理器的高级实现技术

## Slide 2: 第4章-3 流水线技术及指令级并行技术
4.1 流水线的基本概念
4.2 流水线性能分析
4.3 流水线中的冒险问题
4.4 流水线模型机及设计
4.5 现代处理器的高级实现技术
（指令级并行技术）

## Slide 3: 4.5.1 指令级并行的限制因素
几乎所有的处理机都利用流水线来使指令重叠并行执行，以达到提高性能的目的。这种指令之间存在的潜在并行性称为指令级并行。（ILP：Instruction-Level Parallelism）
在流水线模型机中，如果指令间无相关或者相关可以通过专用数据通路消除，则流水线没有停顿，指令级并行得以充分发挥。但是，不能消除的相关必然会导致流水线的停顿，使流水线的利用率下降。例如，本章介绍涉及load指令的内部前推技术时只能强制暂停流水线的执行。
那是不是对此情况真的就只能暂停流水线的执行呢？

## Slide 4
答案肯定是NO.
因此如果要避免暂停流水线，一个相关指令的执行必须和被相关的前一条指令的要分开，分开的时钟周期需至少等于被相关的指令的流水线延迟。
例如： load r1, 100(r2);
add r3, r1, r4
若顺序执行，则这两条指令之间必须暂停一个时钟周期。
也可在这两条指令之间插入一条非数据相关的指令。
本节的内容范围：
1. 并不局限于本章前面给出的模型机；
2. 将分别以硬件和软件实现的方式讨论如何打乱指令之间的顺序，既保证执行结果的正确性，又不牺牲性能。

## Slide 5
打乱指令顺序主要有两种方法：一种是在编译阶段静态的发现指令级并行，再重新排序和优化指令（静态调度），通过把相关的指令拉开距离来减少可能产生的停顿；另外一种是在硬件执行指令时动态的发现指令级的并行，再重新排序指令（动态调度）。可以处理编译时未发现的相关如存储器数据相关。
动态调度不能完全消除数据相关，但它能在出现数据相关时尽量避免处理机停顿。
如Intel的Pentium系列采用动态调度；Intel的Itanium（用于科学领域和特殊应用）采用静态调度。在RISC机器中，指令系统支持编译优化，其编译器都会采用静态调度方式，有的也同时采用动态调度。
有哪些因素可能会限制指令顺序的调整？

## Slide 6
ADD R4 , R0 , R2；
…
ADD R4 , R5 , R8
ADD R4 , R0 , R2；
…
ADD R0 , R5 , R8
ADD R4 , R0 , R2；
…
ADD R1 , R4 , R8
1
2
3
数据冒险（先写后读）
写后写
读后写
考虑下指令顺序被调整后，可能会出现什么问题？

## Slide 7
指令i与指令j之间的关系除了数据冒险之外，还可能有以下两种名相关（如果两条指令使用相同的名，但它们之间没有数据流，则称之为名相关）：
（1）读后写：指令i先执行，指令j写的名是指令i读的名。反相关指令间的顺序是必须保证的。
（2）写后写：指令j和指令i写相同的名。输出相关指令的执行顺序是不能颠倒的。

## Slide 8
与数据相关比较，名相关的指令间没有数据交换。如果一条指令中的名改变了，并不影响另外一条指令的执行。因此，可以通过改变指令中操作数的名字来消除名相关，这就是换名技术。
对寄存器操作数进行换名称为寄存器换名。这个过程可以用编译器静态完成，也可以用硬件动态完成。

## Slide 9
另一个需要注意的问题是判断数据相关的对象：寄存器和存储器。
当数据相关发生在寄存器之间时，编译器较容易判断，因为寄存器是按统一规则被唯一命名的，不存在二义性。
而对于存储器中的数据相关性判断要困难得多，如10（R1）与20（R2）表示相同地址。又如程序执行时的有效地址会随着执行变化，20（R4）与20（R4）可能是不同的。因此，存储器数据相关性检测会更复杂，通常用硬件判断。

## Slide 10
再看控制冒险，控制冒险对指令顺序的调整会带来两方面的限制：
（1）与控制相关的语句或指令不能移到分支语句或指令之前执行。例如if…then语句中，then后面的语句不能移到if之前执行。
（2）与控制无关的语句或指令不能移到该分支语句或指令之后，从而受这个分支控制。例如if…then语句中，if前的语句不能移到then后面部分执行。

## Slide 11
Loop : LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
BEQZ R1 , Exit
LD F0 , 0(R1)
DD F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
BEQZ R1 , Exit
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
BEQZ R1 , Exit
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
BNEZ R1 , Loop
Exit :
由于三条分支指令的存在，引起控制相关，导致其后的指令不能跨越分支指令进行调度，即不同循环遍次里的指令不能够跨越循环遍次进行调度。
去除这三条指令后，就消除了程序中的控制相关，从而才有可能在不同循环遍次之间进行全局调度，以有效提高程序在流水线上的执行吞吐量。

## Slide 12
此外，对于控制冒险来说，还需要保持异常行为。调整指令的顺序不能影响改变之前异常出现的条件。
看下面一个简单的例子：
ADD R2，R3，R4
BEQZ R2，L1
LW R1，0(R2)
L: …
如果我们忽略这个控制冒险，把load指令移到分支指令之前，这个load指令可能会导致一个存储保护异常。

## Slide 13: 循环展开技术
下面通过一个例子的介绍说明循环展开的过程。
在编译器实际进行指令调度过程中，通过改变指令在程序中的位置，将相关指令间的距离加大到不小于指令执行延迟的时钟周期数，这样就可以将相关指令转化为无关指令。
编译器在完成指令调度时，受限于两个特性：
* 一是程序的指令的逻辑顺序性；
* 二是流水线功能部件的执行延迟。

## Slide 14
产生结果指令 | 使用结果指令 | 延迟时钟周期数
浮点计算 | 另外的浮点计算 | 3
浮点计算 | 浮点数据存操作（SD） | 2
浮点数据取操作（LD） | 浮点计算 | 1
浮点数据取操作（LD） | 浮点数据存操作（SD） | 0
假设使用的浮点流水线的延迟如下表
另外，条件转移指令如果使用上一条指令的结果作为判断条件，需要等待一个时钟周期，同时还有一个时钟周期的分支延迟。

## Slide 15
下面通过一个实例对循环展开技术进行研究与分析
对于下面的源代码，转换成DLX/MIPS汇编语言，在不进行指令调度和进行指令调度两种情况下，分析代码一次循环的执行时间。
  for (i=1; i<=1000; i++)
  x[i] = x[i] + s;
  备注：本章使用的浮点流水线的延迟如上表所示

## Slide 16
解：浮点数长度8个字节。
(1) 变量分配寄存器
  整数寄存器R1：循环计数器，初值为向量中最高端地址元素的地址。
  浮点寄存器F2：保存常数S。
  假定最低端元素的地址为8。
(2) 转换为MIPS汇编语言后的程序
  Loop: LD F0,0(R1)
  ADD.D F4,F0,F2
  SD F4,0(R1)
  SUBI R1,R1,#8
  BNEZ R1,Loop R1≠0时转移

## Slide 17
产生结果指令 | 使用结果指令 | 延迟时钟周期数
浮点计算 | 另外的浮点计算 | 3
浮点计算 | 浮点数据存操作（SD） | 2
浮点数据取操作（LD） | 浮点计算 | 1
浮点数据取操作（LD） | 浮点数据存操作（SD） | 0
(3) 不进行指令调度时，根据前表给出的浮点流水线指令执行的延迟，以上程序执行的情况如下：
  指令流入时钟
  Loop: LD F0 , 0(R1) 1
  （空转） 2
  ADD.D F4 , F0 , F2 3
  （空转） 4
  （空转） 5
  SD F4, 0(R1) 6
  SUBI R1 , R1 , #8 7
  （空转） 8
  BNEZ R1 , Loop 9
  （空转） 10
每完成一次循环需要10个时钟周期，其中5个是空转周期。

## Slide 18
(4) 对指令进行执行顺序上的调度：
SD指令放在条件转移指令之后
对存储器地址指针计算指令进行调整
  指令流入时钟
  Loop: LD F0 , 0(R1) 1
  SUBI R1 , R1 , #8 2
  ADD.D F4 , F0 , F2 3
  （空转） 4
  BNEZ R1 , Loop 5
  SD F4 8(R1) 6
  指令流入时钟
  Loop: LD F0 , 0(R1) 1
  （空转） 2
  ADD.D F4 , F0 , F2 3
  （空转） 4
  （空转） 5
  SD F4, 0(R1) 6
  SUBI R1 , R1 , #8 7
  （空转） 8
  BNEZ R1 , Loop 9
  （空转） 10
,
通过指令调度后，一个元素的操作时间从10个时钟周期减少到6个，其中5个周期是有指令执行的，1个空转周期。那还能不能再优化一些？
再仔细分析以上指令发现，其中的有效指令LD、ADDD和SD占用了3个时钟周期，而其余指令是为了控制循环和解决数据相关。因此，要减少或消除循环控制开销的一种有效方法就是运用循环展开技术。

## Slide 19
循环展开技术是利用多次复制循环体，并相应调整展开后的指令和循环结束条件，增加有效操作时间与控制操作时间的比率。
这种技术也给编译器进行指令调度带来了更大的空间。

## Slide 20
Loop: LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD F4, 0(R1)
SUBI R1 , R1 , #8
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD F4, 0(R1)
SUBI R1 , R1 , #8
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD F4, 0(R1)
SUBI R1 , R1 , #8
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD F4, 0(R1)
SUBI R1 , R1 , #8
BNEZ R1 , Loop
  指令流入时钟
  Loop: LD F0 , 0(R1) 1
  （空转） 2
  ADD.D F4 , F0 , F2 3
  （空转） 4
  （空转） 5
  SD 0, F4(R1) 6
  SUBI R1 , R1 , #8 7
  （空转） 8
  BNEZ R1 , Loop 9
  （空转） 10
考虑将上面的循环展开，展开后的每次循环包括4次原有循环。得到以下由17条指令构成的指令序列:

## Slide 21
第二步：编译器可以通过对相关链上存储器访问偏移量的直接调整，将前3条SUBI指令消除掉，从而得到下面一个14条指令构成的指令序列，如下所示：
Loop: LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD F4, 0(R1)
SUBI R1 , R1 , #8
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD F4, 0(R1)
SUBI R1 , R1 , #8
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD F4, 0(R1)
SUBI R1 , R1 , #8
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD F4, 0(R1)
SUBI R1 , R1 , #8
BNEZ R1 , Loop
Loop: LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
LD F0 , -8(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD -8(R1) , F4
LD F0 , -16(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD -16(R1) , F4
LD F0 , -24(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD -24(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #32
BNEZ R1 , Loop

## Slide 22
第三步：通过寄存器换名，消除名相关（读后写和写后写）
F0、F4：用于展开后的第1个循环体；
F2：保存常数；
F6和F8：用于展开后的第2个循环体；
F10和F12：用于第3个循环体；
F14和F16：用于第4个循环体。
Loop: LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
LD F6 , -8(R1)
ADD.D F8 , F6 , F2
SD -8(R1) , F8
LD F10 , -16(R1)
ADD.D F12 , F10 , F2
SD -16(R1) , F12
LD F14 , -24(R1)
ADD.D F16 , F14 , F2
SD -24(R1) , F16
SUBI R1 , R1 , #32
BNE R1 , Loop
Loop: LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
LD F0 , -8(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD -8(R1) , F4
LD F0 , -16(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD -16(R1) , F4
LD F0 , -24(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD -24(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #32
BNEZ R1 , Loop
数据冒险

## Slide 23
产生结果指令 | 使用结果指令 | 延迟时钟周期数
浮点计算 | 另外的浮点计算 | 3
浮点计算 | 浮点数据存操作（SD） | 2
浮点数据取操作（LD） | 浮点计算 | 1
浮点数据取操作（LD） | 浮点数据存操作（SD） | 0
第四步：对刚才的指令序列进行优化调度
指令流入时钟
Loop: LD F0,0(R1) 1
LD F6,-8(R1) 2
LD F10,-16(R1) 3
LD F14,-24(R1) 4
ADD.D F4,F0,F2 5
ADD.D F8,F6,F2 6
ADD.D F12,F10,F2 7
ADD.D F16,F14,F2 8
SD 0(R1),F4 9
SD -8(R1),F8 10
SUBI R1,R1,#32 12
SD 16(R1),F12 11
BNEZ R1,Loop 13
SD 8(R1),F16 14

## Slide 24
结果分析：
没有数据相关引起的空转等待
整个循环仅仅使用了14个时钟周期
  平均每个元素的操作使用14/4=3.5个时钟周期
  循环展开和指令调度可以有效地提高循环级并行性。
这种循环级并行性的提高实际是通过实现指令级并行来达到的。
由此可以看出循环展开所需的条件：
需要对原有指令作必要处理；
需要多余的寄存器的支持。
所得到的效果依赖于所展开循环的次数。
需要相关判断等其他指令调度技术的支持

## Slide 25
循环展开和指令调度时要注意的问题
(1) 保证正确性
(2) 注意有效性
(3) 采用寄存器换名
(4) 尽可能减少循环控制中的测试指令和分支指令
(5) 注意对存储器数据的相关性分析
(6) 注意不引入新的冒险性。
问题：我们知道，要提高处理器的性能，希望CPI能够尽量小，最好能够小于1。对于本章前面介绍的流水线模型机和这里的循环展开技术，CPI可能小于1吗？

## Slide 26
4.5.2 指令的动态调度
打乱指令顺序主要有两种方法：一种是在编译阶段静态的发现指令级并行，再重新排序和优化指令（静态调度）；一种是在硬件执行指令时动态的发现指令级的并行，再重新排序指令（动态调度）。
看下面一段代码：
S1： DIV.D F0 , F2 , F4 ;
S2： ADD.D F10 , F0 , F8; S2对S1数据冒险, S2被阻塞
S3： SUB.D F12 , F8 , F14; S3与S1、S2都没有冒险,但也被
阻塞

## Slide 27
记分牌动态调度算法
记分牌技术的目标： 在资源充足时，尽可能早地执行没有数据阻塞的指令，争取达到每个时钟周期流出尽量多的指令。
要发挥指令乱序执行的特点，需要允许多条指令同时处于执行阶段，这就要求有多个功能部件或功能部件流水化或者两者兼有。如果没有多个功能部件，动态调度的最大的优势也就没有了。
注：通过复制处理器内部部件的数量，使得每个流水级可以启动多条指令，这种技术被称为多发射。

## Slide 28
28
指令乱序执行可能引起名相关，即先读后写、写后写相关。
例4-3：先读后写（WAR）相关
代码序列：
DIVD F0 , F2 , F4
ADDD F10 , F0 , F8
SUBD F8 , F8 , F14
例：写后写（WRW）相关
ADDD F2 , F0 , F6
SUBD F2 , F4 , F8
SD 10（R1） ， F2
因此，在乱序调度算法中，既要保证先写后读（数据相关）执行顺序，也要保证名相关指令的正确执行。
。

## Slide 29
29
回忆顺序执行的模型机中的ID段检测数据相关，例如检测到有load相关，模型机会暂停即阻塞该指令一个时钟周期，等待load指令读数据到ID。
如果允许乱序执行，就不能因为数据相关而阻塞指令（否则其后的指令就发射不出去），因此需要将顺序执行的ID级再细分为两个流水线段：
第1个段不检测数据相关（这样才能尽可能快地发射出多条指令到对应的功能部件）；
在第2个段才检测数据相关。
显然，为了支持多条指令同时执行，需要有多个执行部件。

## Slide 30
设指令预取到指令队列中，为了允许乱序执行，将基本流水线的译码阶段再分为两个阶段：
(1)流出（Issue，IS）：指令顺序发射，检查是否存在结构相关（还有写后写相关）。如果没有，本指令就流出到对应功能部件
(2)读操作数（Read Operands，RO）：当没有数 据相关引发的阻塞时，就读操作数(可以乱序)。读到操作数就进入到执行段。
IS之前是IF段，RO之后是EXE段。执行阶段紧跟在读操作数之后，工作过程类似于基本流水线。

## Slide 31
31
由于不同指令的执行时间不同，可能会引起指令乱序结束，随之带来的最大问题是:
异常处理比较复杂：不精确异常处理
(精确异常处理如模型机的异常处理)
对于乱序执行及结束的动态流水线上，异常处理是不精确的，因为出现异常的指令其后的指令可能先执行完。出现异常后，难以恢复现场。

## Slide 32
假设：DLX处理器采用多个功能部件。
如，CDC 6600具有16个功能部件（采用记分牌）：
4个浮点部件， 5个存储器访问部件
7个整数操作部件
下面，在DLX中，记分牌技术主要用于浮点部件（其延迟大，乱序执行可有效提高性能）。
假设有2个浮点乘法器、1个浮点加法器、1个浮点除法部件和1个整数部件（用来处理所有的存储器访问、分支处理和整数操作）。

## Slide 33
采用记分牌技术的DLX处理器的基本结构
记分牌电路负责记录资源的使用，并负责冒险检测，控制指令的流出和执行。

## Slide 34
每条指令在流水线中在指令预取之后的过程分为四
个阶段：
(1) 流出（Issue，记为IS）
如果本指令所需的功能部件有空闲，并且本指令的目的寄存器与其它正在执行的指令使用的目的寄存器不同，记分牌就向下一阶段流出本指令，并修改记分牌内部的数据记录。
进入这个阶段判断指令间存在的结构冒险、写后写。
进入流出阶段的指令就没有结构冒险与写后写问题。

## Slide 35
(2) 读操作数（Read Operand，记为RO）
记分牌需要监测源操作数寄存器中数据的有效性，如果本指令的源操作数寄存器与前面指令不存在数据冒险，或者一个正在工作的功能部件已经完成了对源寄存器的写操作，那么此操作数有效。当操作数有效后，记分牌将启动本指令的功能部件读操作数并开始执行。（换句话说，只有源操作数都就绪时，才进入RO）
解决了数据的数据冒险。
通过以上二个步骤，记分牌动态检测到结构冒险、写后写、数据冒险，则暂时阻塞相关指令，用延迟解决相关问题。
指令在IS段按序流出，从RO段开始乱序执行。

## Slide 36
(3) 执行（Execution，记为EX）
取到操作数后就可以由功能部件执行指令，允许多条指令同时且乱序执行，不同功能部件需要的时钟周期不同。
(4) 写结果（Write Result，记为WR）
检测先读后写（WAR）：
同时出现以下的情况时，就不允许指令写结果:
前面的某条指令还没有读取操作数，且其某个源操作数寄存器与本指令的目的寄存器相同。
如果没有读后写，目标寄存器空闲，就将结果写入到目标寄存器中，然后释放本指令使用的所有资源。

## Slide 37
3. 记分牌需要纪录的信息分为三部分：
(1) 指令状态表
记录正在执行的各条指令已经进入记分牌DLX流水线四段中的哪些段。
(2) 功能部件状态表
记录各个功能部件的状态。每个功能部件在状态表
中都由以下九个域来纪录：
Busy： 指示功能部件是否在工作
Op： 功能部件当前执行的操作
Fi： 目的寄存器编号
Fj，Fk：源寄存器编号
Qj，Qk：有数据相关时，记录向Fj，Fk中写结果的功能部件
Rj，Rk：（Ready准备）表示Fj，Fk是否就绪（IS段） ，
是否已经被使用（RO、EXE、WR段）
Notes: IS：Ready=no，表示没有准备好或没有就绪，Ready=yes，表示已经准备好或已经就绪；
RO、EXE、WR：Ready=no，表示不需要准备了，因为已经读走操作数了，Ready=yes，表示需要准备

## Slide 38
（3）结果寄存器状态表
每个寄存器在表中有一个域，用于记录当前已经进入流水线的指令所需写入该寄存器的功能部件（编号）。如果当前正在运行的功能部件不需要写入该寄存器的，则相应域置为空。
例4-4 给出一段代码如下所示：
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULT.D F0 , F2 , F4
SUB.D F8 , F6 , F2
DIV.D F10 , F0 , F6
ADD.D F6 , F8 , F2
加法需2个时钟周期
乘法需10个时钟周期
除法需40个时钟周期

## Slide 39
采用记分牌技术的DLX处理器的基本结构

## Slide 40
DLX记分牌信息组成和记录的信息
指 令
指令状态表
IS RO EX WR
LD F6 , 34(R2) √ √ √ √
LD F2 , 45(R3) √ √ √
MULT.D F0 , F2 , F4 √
SUB.D F8 , F6 , F2 √
DIV.D F10 , F0 , F6 √
ADD.D F6 , F8 , F2
结构相关（加法器）

## Slide 41
部件名称
功能部件状态表
Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
整数 yes LD F2 R3 no
乘法1 yes MULTD F0 F2 F4 整数 no yes
乘法2 no
加法 yes SUBD F8 F6 F2 整数 yes no
除法 yes DIVD F10 F0 F6 乘法1 no yes
结果寄存器状态表
F0 F2 F4 F6 F8 F10 … F30
部件名称 乘法1 整数 加法 除法
已读走数据（EX），已使用过了，不需要准备了（Ready=no）
未就绪或未准备好（IS）
Notes: 第一行 Rj：no，不需要准备了（Ready=no表示不需要准备了，因为已经读走数据了），在EX阶段表示已读走数据了

## Slide 42
例4-5 假设代码段和记分牌信息的起始点状态跟例4-4一样。分别给出MULT.D和DIV.D准备写结果之前的记分牌状态。
解： 在分析记分牌状态之前，首先需要分析指令之间存在的相关性，因为相关性会影响指令进入记分牌DLX流水线的相应段。

## Slide 43
(1) 第二条LD指令到MULD和SUBD（F2）、MULTD到DIVD（F0）之间以及SUBD到ADDD（F8）之间存在着先写后读；
(2) DIVD和ADDD之间存在着先读后写；
(3) ADDD和SUBD指令关于浮点加法部件还存在着结构冒险。
表4-4、4-5、4-6和表4-7、4-8、4-9分别给出了MULTD指令和DIVD指令将要写结果时记分牌的状态。
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULT.D F0 , F2 , F4
SUB.D F8 , F6 , F2
DIV.D F10 , F0 , F6
ADD.D F6 , F8 , F2

## Slide 44
表4-4 执行到MULT.D将要写结果时记分牌的状态
(指令状态表)
指 令
指令状态表
IS RO EX WR
LD F6 , 34(R2) √ √ √ √
LD F2 , 45(R3) √ √ √ √
MULT.D F0 , F2 , F4 √ √ √
SUB.D F8 , F6 , F2 √ √ √ √
DIV.D F10 , F0 , F6 √
ADD.D F6 , F8 , F2 √ √ √
加法完成只需要2个周期，乘法需要10个周期，所以subd已经完成了写回操作，这就是无序完成

## Slide 45
表4-5 执行到MULT.D将要写结果时记分牌的状态
(功能部件状态表)
部件名称
功能部件状态表
Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
整数 no
乘法1 yes MULTD F0 F2 F4 no no
乘法2 no
加法 yes ADDD F6 F8 F2 no no
除法 yes DIVD F10 F0 F6 乘法1 no yes
不需要准备了（Ready=no），因为已使用过，即已读走数据（EX）
未准备好或未就绪（IS）
如：F0寄存器将由浮点乘法器1写入结果，上面的执行部件状态表中除法指令的源寄存器F0的状态中也标有浮点乘法器1，表示这是RAW数据相关
Notes: 在RO、EX和WR阶段的Rj和Rk：为no表示已使用过了，已读走数据了，即不需要准备了（Ready=no）
在IS阶段的Rj和Rk：为no表示未就绪或未准备好，为yes表示已经就绪或已经准备好。

## Slide 46
表4-6 执行到MULT.D将要写结果时记分牌的状态
(结果寄存器状态表)
结果寄存器状态表
F0 F2 F4 F6 F8 F10 … F30
部件名称 乘法1 加法 除法

## Slide 47
表4-7、4-8、4-9 是程序段执行到DIV.D将要写结果时
记分牌的状态。
表4-7 执行到DIV.D将要写结果时记分牌的状态
(指令状态表)
指 令
指令状态表
IS RO EX WR
LD F6 , 34(R2) √ √ √ √
LD F2 , 45(R3) √ √ √ √
MULT.D F0 , F2 , F4 √ √ √ √
SUB.D F8 , F6 , F2 √ √ √ √
DIV.D F10 , F0 , F6 √ √ √
ADD.D F6 , F8 , F2 √ √ √ √

## Slide 48
表4-8 执行到DIV.D将要写结果时记分牌的状态
(功能部件状态表)
部件名称
功能部件状态表
Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
整数 no
乘法1 no
乘法2 no
加法 no
除法 yes DIV.D F10 F0 F6 no no
不需要准备了（Ready=no），因为已使用过，即已读走数据（EX）

## Slide 49
结果寄存器状态表
F0 F2 F4 F6 F8 F10 … F30
部件名称 除法
表4-9 执行到DIV.D将要写结果时记分牌的状态
(结果寄存器状态表)

## Slide 50
4.分析记分牌是如何控制指令执行的。
操作在记分牌流水线中前进时，记分牌必须
记录与操作有关的信息，如功能状态表中的各项。
约定：
Fj（FU）‘S1’：将寄存器S1的名字送入Fj（FU）
FU： 指令使用的功能部件
D： 目的寄存器的名字
S1和S2： 源操作数寄存器的名字
Op： 进行的操作
Fj（FU）： 功能部件FU的Fj域
result（D）：结果寄存器状态表中对应于寄存器D的内容，是产生寄存器D中结果的功能部件名。

## Slide 51
流出（IS）
(1) 进入条件
not Busy(FU) and not result(’D’)；
//判断结构阻塞和写后写
(2) 计分牌记录内容
Busy(FU)←yes;
OP(FU)←Op;
Fi(FU)←’D’;
Fj(FU)←’S1’;
Fk(FU)←’S2’;
Qj←result(’S1’)；//处理’S1’的FU
Qk←result(’S2’)；//处理’S2’的FU
Rj←not Qj；
//Fj是否可用，yes为可用。
Rk←not Qk；
//Fk是否可用，no为不可用。
result(’D’)←FU；
//’D’被FU用作目的寄存器

## Slide 52
读操作数（RO）
(1)进入条件
Rj·Rk;
//解决先写后读，两个源操作数须同时就绪
(2)计分牌记录内容
Rj←no； //已经读走了就绪的数据Rj
Rk←no； //已经读走了就绪的数据Rk
Qj←0； //不需要等待其它FU的计算结果
Qk←0；

## Slide 53
执行（EX）
(1)结束条件
功能部件操作结束

## Slide 54
写结果（WR）
(1)进入条件
f((Fj(f)Fi(FU) or Rj(f)=no)
and (Fk(f)Fi(FU) or Rk(f)=no);
(2)计分牌记录内容
f(if Qj(f)=FU then Rj(f)←yes， Qj(f)←yes)；
//有等结果的指令，则数据可用
f(if Qk(f)=FU then Rk(f)←yes， Qk(f)←yes)；
result(Fi(FU))←0；
//没有FU使用寄存器Fi为目的寄存器
busy(FU)=no //释放FU

## Slide 55
5. 记分牌的性能受限于以下几个方面：
(1) 程序指令中可开发的并行性，即是否存在可以并行执行的不相关的指令。
(2) 记分牌容量。记分牌的容量决定了流水线能在多大范围内寻找不相关指令。流水线中可以同时容纳的指令数量又称为指令窗口。
(3) 功能部件的数目和种类。功能部件的总数决定了结构冲突的严重程度。
(4) 反相关和输出相关。引起计分牌中先读后写和写后写阻塞。

## Slide 56
56
4.2.3 Tomasulo动态调度算法
1. 基本思想
Tomasulo算法将记分牌的关键部分和寄存器换名技术结合在一起。通过寄存器换名消除写后写、先读后写相关引起的停顿。
该算法首先在IBM 360/91浮点部件使用，早于Cache技术应用于商业计算机。IBM当时计划在360系列只设计一个指令系统和一个编译器，并且在各种档次的机器上要达到相应性能。
360/91要求具有很高的浮点性能，但不是通过专用编译器实现；而且360只有4个双精度浮点寄存器，编译器调度的有效性受限。因此，采用Tomasulo动态调度算法，同时也解决360/91访存时间与浮点运算时间长的问题，以及支持循环的多次迭代重叠执行。

## Slide 57
57
编译器通过寄存器换名可以解决写后写、先读后写相关。
在Tomasulo算法中，寄存器换名通过硬件保留站实现，它保存已经发射和正在发射指令所需的操作数。其基本思想是：
尽可能早地取到并缓存一个操作数，只要操作数有效，就将其取到保留站，避免发射指令读操作数时才到寄存器中取数据。
指令的执行结果直接送到等待数据的其它保留站中去，而不是通过寄存器传送。
一条指令发射时，存放操作数的寄存器名被换成为对应于该寄存器保留站的名称（编号）。
实际上，保留站的数目远多于实际的寄存器，保留站就是存放操作数与结果的虚拟寄存器，对系统结构层透明。

## Slide 58
58
采用Tomasulo算法的DLX浮点部件的基本结构

## Slide 59
59
指令队列：指令从指令单元送入指令队列，指令队列中的指令按FIFO顺序发射。
保留站（5个）中保存已流出并等待到本功能部件执行的操作（指令）；包括操作数、运算符和用来检测和解决相关的信息。
如果该操作的源操作数在寄存器中已经就绪， 就将该操作数取来，保存到保留站中；
如果操作数还没有计算出来，则保留站中记 录这个操作数将由谁计算出来，即指明它由 哪个功能部件产生。
浮点加法器有3个保留站：ADD1、ADD2、ADD3，
浮点乘法器有2个保留站：MULT1、MULT2
在DLX模型机中：

## Slide 60
60
取缓冲或load缓存（6个），三个功能：
* 保存有效地址的各个部分直至计算完成；
* 等待将要访问存储器的load指令；
* 为已经完成且正在等待CDB的load指令保留结果。
存缓冲（3个）保存的是写存储器的地址、数据。
* 保存有效地址的各个部分直至计算完成；
* 为正在等待数据的store指令保存存储器目标地址；
* 在存储单元可用之前保存地址和要写的数据。
取缓冲（6个）和存缓冲（3个）保存的是读/写存储器的数据和地址：

## Slide 61
61
浮点寄存器（共16个浮点寄存器，F0，F2，F4等）通过一对操作数总线连到功能部件的保留站，通过其中一条总线连到公共数据总线，再送到存缓冲。
功能部件的计算结果和从存储器读取的数据送 到公用数据总线上，除了取缓冲的输入和存缓冲的输出以外，所有部分均与公用数据总线相连。
公用数据总线使所有等待该操作数的功能部件可以同时取到数据。
在具有多个执行部件且采用多流出（即每个时钟周期流出多条指令）的流水线中，需要采用多条公共数据总线CDB

## Slide 62
寄存器换名是通过保留站和流出逻辑共同完成的：
当指令流出时，如果其操作数还没有计算出来，则将该指令中相应的寄存器名换名为将产生这个操作数的保留站的标识。
指令流出到保留站后，其操作数寄存器号，或换成了数据本身（如果该数据已经就绪），或换成了保留站的标识，不再与寄存器有关系。
这样后面指令对该寄存器的写入操作就不可能产生WAR冲突
62
两个运算功能部件
浮点乘法器完成乘法和除法操作
浮点加法器完成加法和减法操作

## Slide 63
63
2. 指令流水线的分段情况 Tomasulo算法的流水线需三段：
(1) 流出（发射，Issue）：
从指令队列头部取一条指令：
* 如果是浮点操作且有空的保留站（设为r），就把该指令送到该保留站，
并且，如果其中的操作数在寄存器就绪，就将其送入保留站，如果未就
绪，就在保留站中记录产生该操作数的保留站编号。这样，一旦被记录
的保留站完成计算，它将直接把数据送给保留站r。此时就进行了操作数
寄存器名换成了保留站名和对操作数进行缓存，消除了先读后写相关
（即寄存器换名消除先读后写的名相关）
* 另外，还要完成对寄存器的预约工作，将其设置为接收保留站r的结果。
这实际上相当于提前完成了写操作（预约）。由于指令是按程序顺序流
出，当出现多条指令写同一个结果寄存器时，最后留下的预约结果肯定
是最后一条指令的，就是说消除了写后写冲突的名相关。
* 如果是访存操作且有空的缓冲就发射到缓冲。并记录地址、状态等。
* 如果没有空的保留站和缓冲，即有结构相关，就不发射。

## Slide 64
64
2. 指令流水线的分段情况 Tomasulo算法的流水线需三段：
(2) 执行（Execute）：
①如果保留站的操作数未计算出，就用保留站编号监视CDB，等待所需的计算结果，一旦有结果产生，它将被放到CDB上，本保留站将立即获得该数据
当二个操作数就绪后，本保留站就用相应的功能部件开始执行指令规定成的操作。这里是等到所有操作数都备齐后才开始执行指令，即靠推迟执行的方法解决先写后读相关。
由于结果数据是从其产生的部件（保留站）直接送到需要它的地方，所以这已经是最大限度地减少了先写后读相关的影响。
②显然，保留站有可能会出现多条指令在同一时钟周期变成就绪的情况。不同的功能部件可以并行执行，但在一个功能部件内部，就绪的多条指令就得逐条地处理。可以采取随机的方法选择要执行的指令。
③访存指令：计算有效地址和把有效地址放到load或store缓冲器。load启动读的条件是存储器部件就绪。Store缓冲器中的store指令在执行前必须等到要存入存储器的数据到达。通过按顺序进行有效地址计算来保证程序顺序，有助于避免访问存储器的冲突。

## Slide 65
65
2. 指令流水线的分段情况 Tomasulo算法的流水线需三段：
(1) 流出（发射，Issue）
(2) 执行（Execute）
(3) 写结果（Write Result） ：
功能部件计算/load读完成后，将结果连同产生该结果的保留站号一起送到CDB上，所有等待本保留站结果的保留站、存缓冲、目标寄存器将同时从CDB上获得所需数据。
Store指令在这一步完成写存储器：当写入地址和数据都备齐时，将它们送给存储器部件，store指令完成。
保留站、寄存器组和load/store缓冲器都包含附加标志信息，用于检测和消除冲突。不同部件的附加信息略有不同。标识字段实际上就是用于换名的一组虚拟寄存器的名称（编号）。

## Slide 66
66
尽管以上步骤与记分牌基本类似，但有明显不同：
无需检测写后写、先读后写相关，指令发射时的寄存器换名已将其消除；
通过CDB广播结果，送到需要结果的保留站、存缓冲、目标寄存器中。相当于有相关数据通路。
存储器存、取都作为基本功能部件。
d. 在保留站等待未就绪操作数，即通过延迟解决先写后读相关，因此没有记分牌中的“取操作数”段。

## Slide 67
67
采用Tomasulo算法的DLX浮点部件的基本结构

## Slide 68
68
由于用于检测和消除数据相关的数据结构，附加在保留站、寄存器组、存/取缓冲上，不同的部件附加的信息有区别。除取缓冲（数据来自DM）外，各部件的每一个保留站、缓冲或寄存器至少有一个域保存寄存器换名的保留站编号。
可以用4位编号表示：5个保留站、6个取缓冲。这些是产生结果的部件，是判断数据相关的依据。一旦指令发射到保留站等待操作数，它将用产生这个操作数的保留站编号来等待操作数出现在CDB上。

## Slide 69
69
3. 定义有关的术语和数据结构
标志（tags） 指缓冲或产生结果的保留站编号。
保留站作为扩展的虚拟寄存器使用。通过重命名方法取得更多的
虚拟寄存器。
当一条指令流出到保留站后，原来操作数的寄存器名将不再引用
每个保留站有以下6个域： Op：对源操作数S1和S2所进行的操作。
Vj，Vk：两个就绪源操作数的值。操作数项中，V或Q对应域最多
只有一种域有效。
Qj,Qk：产生源操作数的保留站号。等于0表示 操作数在Vj和Vk中或不需要操作数。
Busy：表示本保留站和相应的功能部件是否空闲。

## Slide 70
70
存缓冲store有6个域：
Busy：表示缓冲是否空闲。 Vk域：保存要存入存储器的数据。无数据相关时，有数据。
有数据相关时，为空，由Qk域存产生数据的保留站号。
Qk域：有数据相关时，存要产生写数据的保留站号。 无数据相关，Qk为0，表示写的数据在Vk或没有指令
要将结果写入存缓冲。
A：存store指令的地址。初始时保存指令中的立即数字段；
有效地址计算结束后，保存有效地址。 Vj： 存已经就绪的寄存器地址分量。
Qj：存产生有效地址中寄存器地址分量的保留站号。
等于0，表示地址分量在Vj中或不需要操作数。

## Slide 71
71
取缓冲load有4个域：
Busy：标示缓冲是否空闲。 A：load指令的地址域。初始时保存偏移量。有效地址计算结束后，保存有效地址。 Vj： 存已就绪的寄存器地址分量。
Qj：同存缓冲的Qj。
每个寄存器有1个Qi域：结果为存入本目的寄存器的保留站
或取缓冲号。 如果Qi为空（可以用0表示），表示当前没有指令要将结果写入此寄存器，即该寄存器中的内容就绪。

## Slide 72
72
采用Tomasulo算法的DLX浮点部件的基本结构

## Slide 73
73
2.举例
例4-6 假设浮点流水线中执行的延迟如下：
加法需2个时钟周期
乘法需10个时钟周期
除法需40个时钟周期
当代码执行到ADDD指令准备写结果时，填写指令状态表、保留站状态表、结果寄存器状态表的内容。
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULTD F0 , F2 , F4
SUBD F8 , F2 , F6
DIVD F10 , F0 , F6
ADDD F6 , F8 , F2

## Slide 74
指 令 | 指令状态表 |  | 
 | 流出 | 执行 | 写结果
LD F6，34(R2) | √ | √ | √
LD F2，45(F3) | √ | √ | 
MULTD F0，F2，F4 | √ |  | 
SUBD F8，F2，F6 |  |  | 
DIVD F10，F0，F6 |  |  | 
ADDD F6，F8，F2 |  |  | 
74
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULTD F0 , F2 , F4
SUBD F8 , F2 , F6
DIVD F10 , F0 , F6
ADDD F6 , F8 , F2
MULTD指令发射时的状态

## Slide 75
名 称 | 保留站与缓冲 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | yes | LD |  |  |  |  | 45+Regs[R3]
Add1 | no |  |  |  |  |  | 
Add2 | no |  |  |  |  |  | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Multl | yes | MULTD |  | Regs[F4] | Load2 |  | 
Mult2 | no |  |  |  |  |  | 
75
MULTD指令发射时的状态
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULTD F0 , F2 , F4
SUBD F8 , F2 , F6
DIVD F10 , F0 , F6
ADDD F6 , F8 , F2
存储器有效地址

## Slide 76
域 | 寄存器 |  |  |  | 状态表 |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | .... | F30
Qi | Multl | Load2 |  |  |  |  |  | 
76
MULTD指令发射时的状态
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULTD F0 , F2 , F4
SUBD F8 , F2 , F6
DIVD F10 , F0 , F6
ADDD F6 , F8 , F2

## Slide 77
指 令 | 指令状态表 |  | 
 | 流出 | 执行 | 写结果
LD F6，34(R2) | √ | √ | √
LD F2，45(F3) | √ | √ | 
MULTD F0，F2，F4 | √ |  | 
SUBD F8，F2，F6 | √ |  | 
DIVD F10，F0，F6 | √ |  | 
ADDD F6，F8，F2 | √ |  | 
77
表4-10、4-11、4-12给出的是采用Tomasulo算法时保留站、存缓冲、取缓冲和寄存器的标志等信息。
表4-10
ADDD和DIVD已经同时发射，虽然它们存在F6的先读后写相关。有两种方法都可以消除这种先读后写冲突：见后
指令状态表并不是硬件的一部分（列出是为了帮助理解），指令发射后的状态都保留在保留站中。

## Slide 78
ADDD和DIVD已经同时发射，虽然它们存在F6的先读后写相关。有两种方法都可以消除这种先读后写冲突，当DIVDD流出时，有两种可能性：
第一，如果为DIVDD提供操作数的指令（第一个LD指令）已经执行完成，那么该操作数已经就绪，Vk就会保存该结果（LD1的结果），从而允许DIVD独立于ADDD执行；
第二，如果第一个LD还未执行完毕，则该操作数还没有就绪，那么DIVDD指令所在的保留站Qk域将指向第一个LD指令的保留站（Load1），即把Load1保留站的标识放入Qk，而不是F6。
所以，无论哪种情况，DIVD流出后都与寄存器F6没有关系了，因而与ADDD也毫无关系了，即ADDD都可以流出并开始执行和保存结果到F6，而对DIVD的正确执行没有影响。
即通过寄存器换名（DIVD对应保留站Vk域保存了第一个LD的结果）消除了阻塞，ADDD可以早于DIVD先执行完成。即解决了F6的先读后写的名相关。
78

## Slide 79
名 称 | 保留站与取缓冲 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | yes | LD |  |  |  |  | 45+Regs[R3]
Add1 | yes | SUBD |  | Mem[34十Regs[R2]] | Load2 |  | 
Add2 | yes | ADDD |  |  | Addl | Load2 | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Multl | yes | MULTD |  | Regs[F4] | Load2 |  | 
Mult2 | Yes | DIVD |  | Mem[34+Regs[R2]] | Multl1 |  | 
79
表 4-11
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULTD F0 , F2 , F4
SUBD F8 , F2 , F6
DIVD F10 , F0 , F6
ADDD F6 , F8 , F2
注意：为了表示的方便，这
里是以功能部件来标识保留
站的tags。
用存储器地址来代替已
经读取的值。
上表是将取缓冲与保留站写在一起的，实际上它们的信息是分开的。

## Slide 80
域 | 寄存器 |  |  |  | 状态表 |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | .... | F30
Qi | Multl | Load2 |  | Add2 | Addl | Mult2 |  | 
80
表4-12
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULTD F0 , F2 , F4
SUBD F8 , F2 , F6
DIVD F10 , F0 , F6
ADDD F6 , F8 , F2
注意：为了表示的方便，这
里是以功能部件来标识保留
站的tags。

## Slide 81
81
例4-7 在上例的代码中：考察当代码执行到MULD准备写回结果时，各状态表中的信息。
解：如表4-13、4-14、4-15所示，ADDD和DIVD之间的尽管存在F6先读后写相关，由于寄存器换名（DIVD对应保留站Vk域保存了第一个LD的结果）消除了阻塞，ADDD可以早于DIVD先执行完成。
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULTD F0 , F2 , F4
SUBD F8 , F2 , F6
DIVD F10 , F0 , F6
ADDD F6 , F8 , F2

## Slide 82
指 令 | 指令状态表 |  | 
 | 流出 | 执行 | 写结果
LD F6，34(R2) | √ | √ | √
LD F2，45(R3) | √ | √ | √
MULTD F0， F2 ，F4 | √ | √ | 
SUBD F8，F2，F6 | √ | √ | √
DIVD F10，F0，F6 | √ |  | 
ADDD F6，F8，F2 | √ | √ | √
82
表4-13
ADDD和DIVD之间：存在F6先读后写相关，由于寄存器换名（DIVD对应保留站Vk域保存了第一个LD的结果）消除了名相关，ADDD可以早于DIVD先执行完成并将结果写入F6，而不会出现错误。

## Slide 83
名 称 | 保留站与缓冲 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Loadl | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | no |  |  |  |  |  | 
Addl | no |  |  |  |  |  | 
Add2 | no |  |  |  |  |  | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Mult1 | yes | MULTD | Mem[45十Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | yes | DIVD |  | Mem[34十Regs[R2]] | Mult1 |  | 
83
表4-14

## Slide 84
域 | 寄存器 |  |  |  | 状态表 |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | … | F30
Qi | Multl |  |  |  |  | Mult2 |  | 
84
表4-15

## Slide 85
分布式相关检测和控制。即冲突检测逻辑是分布的（通过保留站和公共数据总线CDB实现）
如果有多条指令已经获得了一个操作数，并同时在等待同一运算结果，那么这个结果一产生，就可以通过CDB同时播送给所有这些指令，使它们可以同时执行。
如果是记分牌中的集中寄存器组，各条指令就要等结果写入寄存器，然后再依次顺序从寄存器组读出。
计算/取出的结果通过相关专用数据通路（公共数据总线CDB）直接传送到保留站/存缓冲暂存，而不一定是写到寄存器。
85

## Slide 86
86
Tomasulo算法相对于记分牌技术主要的优点：
(1)具有分布的数据相关检测机制和执行机制；
(2)寄存器换名消除了数据的写后写和先读后写相关导致的阻塞。

## Slide 87
总之，动态调度的硬件代价较大，对于浮点运算其执行时间较长，采用动态调度可以有效提高程序执行的效率。但是如果处理器主要是执行简单的短周期指令，则采用静态调度性价比更高。
有的机器中，静态与动态调度结合采用。

## Slide 88
考察上题中指令序列中当代码执行到ADDD指令准备写结果时，填写指令状态表、保留站状态表、结果寄存器状态表的内容。
88

## Slide 89
执行到ADDD指令准备写结果时
指令状态表：
89
指 令 | 指令状态表 |  | 
 | 流出 | 执行 | 写结果
LD F6，34(R2) |  |  | 
LD F2，45(R3) |  |  | 
MULTD F0， F2 ，F4 |  |  | 
SUBD F8，F2，F6 |  |  | 
DIVD F10，F0，F6 |  |  | 
ADDD F6，F8，F2 |  |  | 

## Slide 90
名 称 | 保留站与缓冲 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Loadl | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | no |  |  |  |  |  | 
Addl | no |  |  |  |  |  | 
Add2 | no |  |  |  |  |  | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Mult1 | yes |  |  |  |  |  | 
Mult2 | yes |  |  |  |  |  | 
90
域 | 寄存器 |  |  |  | 状态表 |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | … | F30
Qi |  |  |  |  |  |  |  | 
保留站与缓冲状态表
寄存器状态表

## Slide 91
91
指令 | 指令状态表 |  | 
 | 流出 | 执行 | 写结果
LD F6，34(R2) | √ | √ | √
LD F2，45(R3) | √ | √ | √
MULTD F0，F2 ，F4 | √ | √ | 
SUBD F8，F2，F6 | √ | √ | √
DIVD F10，F0，F6 | √ |  | 
ADDD F6，F8，F2 | √ | √ | 
指令状态表
解题：
分析：
ADDD指令准备写结果是MUL.D准备写回结果的前一个状态

## Slide 92
92
保留站与缓冲状态表
名 称 | 保留站与缓冲 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Loadl | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | no |  |  |  |  |  | 
Addl | no |  |  |  |  |  | 
Add2 | yes | ADDD | Regs[F8] | Mem[45十Regs[R3]] |  |  | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Mult1 | yes | MULTD | Mem[45十Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | yes | DIVD |  | Mem[34十Regs[R2]] | Mult1 |  | 
寄存器状态表
域 | 寄存器 |  |  |  | 状态表 |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | … | F30
Qi | Multl |  |  | Add2 |  | Mult2 |  | 

## Slide 93
附加题：
1、设DLX浮点流水线中执行的延迟如下：加法需2个时钟周期；乘法需10个时钟周期；除法需40个时钟周期。采用记分牌算法，考察当代码执行到下面情况时，给出指令状态表、功能部件状态表、结果寄存器状态表的内容。
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULTD F0 , F2 , F4
SUBD F8 , F2 , F6
DIVD F10 , F0 , F6
ADDD F6 , F8 , F2
（1）SUBD指令写结果前；
（2）MULTD准备写结果之前（ADDD指令和MULTD指令均准备写结果之前）；
（3）DIVD准备写结果之前；
93

## Slide 94
2、采用Tomasulo算法，
假设浮点流水线中执行的延迟如下：
加法需2个时钟周期
乘法需10个时钟周期
除法需40个时钟周期
对于下列代码，试给出下面的指令状态、保留站状态和寄存器状态：
（1）SUBD指令写结果前（或准备写结果时）；
（2）ADDD指令准备写结果时；
（3）MULD指令准备写结果时；
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULTD F0 , F2 , F4
SUBD F8 , F2 , F6
DIVD F10 , F0 , F6
ADDD F6 , F8 , F2
94

## Slide 95
95
指 令 | 指令状态表 |  | 
 | 流出 | 执行 | 写结果
LD F6，34(R2) | √ | √ | √
LD F2，45(R3) | √ | √ | √
MULTD F0， F2 ，F4 | √ | √ | 
SUBD F8，F2，F6 | √ | √ | 
DIVD F10，F0，F6 | √ |  | 
ADDD F6，F8，F2 | √ |  | 
名 称 | 保留站与缓冲 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Loadl | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | no |  |  |  |  |  | 
Addl | no |  |  |  |  |  | 
Add2 | no |  |  |  |  |  | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Mult1 | yes |  |  |  |  |  | 
Mult2 | yes |  |  |  |  |  | 

## Slide 96
名 称 | 保留站与缓冲 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Loadl | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | no |  |  |  |  |  | 
Addl | no |  |  |  |  |  | 
Add2 | no |  |  |  |  |  | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Mult1 | yes |  |  |  |  |  | 
Mult2 | yes |  |  |  |  |  | 
96
域 | 寄存器 |  |  |  | 状态表 |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | … | F30
Qi |  |  |  |  |  |  |  | 
保留站与缓冲状态表
寄存器状态表

## Slide 97
小结
1、指令顺序调整后带来的读后写和写后写问题
2、静态调度的循环展开方法，寄存器换名（编译器实现）
3、动态调度：记分牌算法
4、Tomasulo算法

## Slide 98
第4.5.3节 并行和高级指令集并行
1.静态多发射处理器
2.动态多发射处理器

## Slide 99
流水线挖掘了指令间潜在的并行性（指令级并行）：
增加流水线的深度以重叠更多的指令（方法一）
复制处理器内部部件的数量（方法二）
  每个流水级可以启动多条指令，称为多发射；
  CPI<1，例如四路多发射处理器的CPI可达0.25（1/4），如果是5级流水线，可有20条指令在流水线中；
  实现的方式：编译器完成（静态多发射：在编译时）
  硬件完成（动态多发射：在处理器执行时）
  这两种方法不是完全独立的，经常会互相借用
  需考虑的问题：
  1.在每个时钟周期发射多少条指令及什么指令？
  2.处理数据冒险和控制冒险

## Slide 100
静态多发射处理器
使用编译器来帮助封装多条指令并处理冒险。在给定时钟周期内发射的多条指令称为发射包（把发射包看成允许同时进行很多操作的一条指令是可行的，称为超长指令字）
静态多发射处理器的不同：
某些设计中，编译器负责避免所有的冒险，通过调度指令和插入nop等方法使代码在执行时完全不需要冒险检测。
某些设计中，由硬件检测数据冒险并在两个发射包间产生阻塞，而编译器只负责避免同一个发射包中两条指令的依赖。

## Slide 101
例子
考察一个简单的双发射MIPS处理器，我们要求：
前一条指令是ALU操作或分支；
后一条指令是lw或sw；
实在没有配对指令，就用nop指令代替；
对处理器的要求：
每个时钟周期要取回和译码64位指令；
两条指令成对放在64位对齐的内存区域；

## Slide 102
寄存器再增加两个读端口，一个写端口；
增加一个ALU；
其他相应通路
指令存储器增加一个输出端口
理论上性能
变为原来的两倍

## Slide 103: 双发射处理器
最多能将性能提高两倍。
实际上，为了达到将性能提高两倍，需要双发射流水线中重叠的指令数翻倍。
但是，额外的重叠使数据冒险和控制冒险带来的性能损失也增加了。
lw指令的结果不能在下个时钟周期使用，意味着下一个发射包的两条指令都不能使用
为了有效地挖掘多发射处理器中潜在的并行性，需要使用更高级的编译器或硬件调度技术，其中静态多发射对编译器有更高的要求。

## Slide 104
简单的多发射代码调度：
Loop: lw $t0, 0($s1) # $t0=array element addu $t0, $t0, $s2 # add scalar in $s2 sw $t0, 0($s1) # store result addi $s1, $s1,–4 # decrement pointer bne $s1, $zero, Loop # branch $s1!=0
例：在一个MIPS静态双发射流水线中，下面循环将如何调度？
存在数据冒险
重排序该指令序列以尽可能地避免流水线阻塞。

## Slide 105
 | ALU/branch | Load/store | cycle
Loop: | nop | lw $t0, 0($s1) | 1
 | addi $s1, $s1,–4 | nop | 2
 | addu $t0, $t0, $s2 | nop | 3
 | bne $s1, $zero, Loop | sw $t0, 4($s1) | 4
最佳调度方式
（只有一对指令同时使用了两个发射槽）
CPI=0.8 （4个时钟周期完成5条指令：4/5）
分析一下限制我们选择指令的原因是什么？
控制冒险
如何解决？
Loop: lw $t0, 0($s1) addu $t0, $t0, $s2 sw $t0, 0($s1) addi $s1, $s1,–4 bne $s1, $zero, Loop
假设分支是可预测的，即控制冒险由硬件处理
Notes: 我们要求：
前一条指令是ALU操作或分支；
后一条指令是lw或sw；
实在没有配对指令，就用nop指令代替；

## Slide 106
一种重要的从循环中获得更多性能的编译技术叫循环展开
循环体被复制多份（如下所示复制4份）；
循环展开后，重叠不同循环体的指令可以获得更多的ILP（指令级并行）：CPI为8/14=0.57
消除不必要的循环开销指令；
 | ALU/branch | Load/store | cycle
Loop: | addi $s1, $s1,–16 | lw $t0, 0($s1) | 1
 | nop | lw $t1, 12($s1) | 2
 | addu $t0, $t0, $s2 | lw $t2, 8($s1) | 3
 | addu $t1, $t1, $s2 | lw $t3, 4($s1) | 4
 | addu $t2, $t2, $s2 | sw $t0, 16($s1) | 5
 | addu $t3, $t4, $s2 | sw $t1, 12($s1) | 6
 | nop | sw $t2, 8($s1) | 7
 | bne $s1, $zero, Loop | sw $t3, 4($s1) | 8
寄存器重命名：$t1,$t2,$t3
消除一些虚假的数据依赖
Notes: 寄存器重命名消除名相关（即只是因为重用寄存器名引起的相关，而并非一个真实的数据相关）

## Slide 107
双发射加上循环展开与调度使得性能提高了接近两倍，这是因为：
（1）减少了循环控制指令；
（2）双发射（一次发射两条指令）
这种性能提高的代价是使用了四个而非一个临时寄存器，同时代码长度也增长了很多

## Slide 108
刚才这种实现的前提是什么？
能确定分支跳转成功。
如果处理器采用动态分支预测技术推测分支的结果，那么这些信息在编译阶段无法得到
动态多发射处理器：
也称为超标量处理器。指令顺序发射，在每个周期由硬件决定是发射0条，1条还是多条指令。
与静态多发射的异同：
同：动态多发射仍然依赖编译器对指令的调度，错开依赖指令
异：在动态多发射处理器中，无论代码是否经过编译器调度，
都是由硬件来保证执行的正确性和速度
（采用了动态流水线调度技术）

## Slide 109
动态流水线调度
动态选择下一条要执行的指令，甚至重排指令以避免阻塞。（仍然依赖编译器）
流水线被划分为3个主要单元：取值与发射单元、多个功能单元、一个提交单元（重排序缓冲区）。
考虑下面的指令序列：
  lw $t0, 20($s2) addu $t1, $t0, $t2 sub $s4, $s4, $t3 slti $t5, $s4, 20
即使sub指令先准备好，但是仍然得等lw和addu先执行。
如果内存很慢（有时访存操作会很慢），sub指令可能会等待很多个时钟周期。（可使用动态流水线调度来解决这种阻塞）

## Slide 110: 流水线被划分为：取值与发射单元、多个功能单元、一个提交单元。
取值与发射单元取值并发射，然后将每条指令发送到相应的功能单元执行。
每个功能单元都有自己的缓冲区（称为保留站），用来保存操作数和操作。
当缓冲区中包含了所有的操作数，并且功能单元就绪时，结果就被计算出来。
结果得到后，它被送到等待该结果的保留站和提交单元。
提交单元（称为重排序缓冲区）缓存这个结果，在确定安全时，再将这个结果写回寄存器堆或存储器（对sw指令）。
乱序执行
顺序发射
顺序提交
Notes: 乱序执行：流水线执行的一种情况，即执行的指令被阻塞时不会导致后面的指令等待（执行指令的顺序可以与取指的顺序不同）

## Slide 111: 流水线被划分为：取值与发射单元、多个功能单元、一个提交单元。
注意：
重排序缓冲区（提交单元）可以用来提供操作数，一旦结果写回寄存器堆，其可以从寄存器堆中直接被取出，和一般的流水线完全一样。
将操作数缓存在保留站（功能单元自己的缓冲区）中，并将结果放在重排序缓冲区中，实际上提供一种寄存器重命名机制类似于前面循环展开例子中编译器所做的工作。

## Slide 112
执行结果发送给等结果的保留站。
也叫重定序缓存
提交单元缓存结果，确定安全之后，将该结果写回寄存器堆或存储区
指令进入到相应的功能单元
保留站用于保存操作数和操作。所有操作数就绪后开始计算
动态流水线调度
保留站本质上是一种寄存器重命名机制

## Slide 113
动态调度经常与基于硬件的推测机制结合，特别是对分支指令的推测。
通过对分支指令方向推测，动态调度处理器可以在推测方向上进行取指和执行。由于指令是顺序提交的，可以在分支指令及所有推测执行的指令提交前知道推测是否正确。

## Slide 114
动态调度处理器的优势：
并不是所有阻塞都是可以事先知道的，尤其是Cache缺失可能导致不可预测的阻塞。动态调度可以调度其他无关指令避免性能损失；
编译器无法预知的信息，如分支结果，可由动态推测解决；
流水线延时和发射宽度在不同处理器上实现不同，最佳编译也不固定。如：调度一个互相依赖的指令序列的具体方式和发射宽度密切相关，流水线的结构也影响循环展开的效果。动态调度通过硬件将这些细节对用户透明，代码具有更好的通用性。

## Slide 115
到目前为止，我们已经看到了动态调度机制、多发射机制和推测机制各自是如何工作的。要提高处理器的性能，希望CPI能够尽量小，最好能够小于1。如果指令流水线每个时钟周期只能流出一条指令，则CPI就不可能小于1。只有处理器能够在一个时钟周期流出多条指令时，才有可能使CPI小于1。
将三者结合到一起，这将是一个与现代微处理器十分相似的微系统结构。