## Slide 1
高级计算机系统结构
电子科技大学计算机科学与工程学院
第4章
MIPS流水线及指令级并行技术

## Slide 2: 本章内容
4.1 流水线的基本概念
4.2 流水线的性能分析
4.3 流水线中的冒险问题
4.4 流水线模型机及设计
4.5 指令级并行技术

## Slide 3: 4.1 流水线的基本概念
一、什么是流水线？
类似于工厂的自动装配线：由工人、机器、装配件构成，通过工人不断对产品进行装配直至完成。
第一条流水线使平均每辆T型汽车的组装时间：
12小时28分钟 10秒钟
生产效率提高了4488倍！
重要特点：
重复过程分为若干子过程
1913年福特密歇根工厂移动装配线
（84 个步骤）

## Slide 4: 4.1 流水线的基本概念
例：假定一条指令的执行分为三个阶段：取指令、分析、执行。下图是串行指令执行的时序关系。
指令k
执行结束
指令k+1执行结束
如果假设平均每条指令的执行时间是90ns，即平均每隔90ns就执行完一条指令。
3条指令执行时间：90*3= 270ns
90ns

## Slide 5: 4.1 流水线的基本概念
流水线是利用执行指令操作之间的并行性，实现多条指令重叠执行的技术。
“在前一条指令执行完毕之前开始执行本条指令。”
当今，流水线是实现更快CPU的基本和关键技术。
目标
不仅是实现CPU: 12级流水线用于几何变换的GPU中。

## Slide 6: 4.1 流水线的基本概念
机器周期（流水线周期）：指令沿流水线移动一个流水段的时间。长度取决于最慢的流水段，一般是一个时钟周期（有时是两个时钟周期）。
每个流水线周期从指令流水线流出一条指令。
吞吐量：单位时间从流水线流出的指令数。
流水线术语

## Slide 7
4.1 流水线的基本概念
流水段（级）：
完成一条指令的一部分操作
机器周期 30ns
平均每条指令的执行时间同样是90ns，但是3条指令执行时间：30*5= 150ns

## Slide 8: 4.1 流水线的基本概念
一个流水线有多个段（级），段间有流水线寄存器
每个流水段执行指令或操作的不同部分
流水段之间采用同步时钟控制
一条指令或操作从流水线一端进入，经过各段，从另一端流出
流水线是开发串行指令流中并行性的一种实现技术
指令流入
取指
令
部件
分析
部件
执行
部件
指令流出
流水线锁存器

## Slide 9
4.1 流水线的基本概念
  重叠方式需要解决的问题
问题1：为了实现取指、分析指令、执行指令同时进行，需要有对应的独立部件。
指令流入
取指
令
部件
分析
部件
执行
部件
指令流出
流水线锁存器
  需暂存中间结果。

## Slide 10
4.1 流水线的基本概念
  重叠方式需要解决的问题
问题2：尽量缩短各个功能部件的运行速度，使得大致相等，避免在重叠中相互等待。
问题3：主存访问冲突。例如，取指令k+1时需访存，分析指令k时可能也需要取操作数访存。
解决访存冲突，主要有3种解决办法：
将主存分为两个独立编址的存储器：指令存储器和数据存储器，CPU可分别独立访问。
低位交叉存取方式：可并行访问不在同一个存储体中的指令或数据。

## Slide 11
4.1 流水线的基本概念
    3) 指令预取：在重叠操作中，当前一条指令在执行过程中就需要提前取出后面的指令进行相应处理，这种提前取出后继指令进行相应处理，称为先行（预取）。

## Slide 12: 二 流水线的分类
流水线可按不同的观点进行分类，一般来说流水线可以分为以下几个类型。
1、按各过程段用时是否相等分类
流水线按各过程段用时是否相等可分为均匀流水线和非均匀流水线两种。
1） 均匀流水线指的是各过程段用时全相等的流水线
2） 非均匀流水线指的是各过程段用时不全相等的流水线
4.1 流水线的基本概念

## Slide 13
    2、按处理的数据类型
      1） 标量流水线：用于对标量数据进行流水处理。如：IBM 360/91，AmDahl 470V/6
      2） 向量流水线：用于对向量数据进行流水处理。
      （向量很适合流水处理），如：STAR-100，CYBER-205，CRAY-1.
按处理的数据类型可分为标量流水处理机和向量流水处理机两种。
4.1 流水线的基本概念

## Slide 14
3.按流水线的规模
按流水线的规模可分为操作流水线、指令流水线和宏流水线。
1）操作流水线是把处理机的算术逻辑部件分段，使得各种数据类型的操作能够进行流水，规模最小。
2）指令流水线则是把执行指令的过程按照流水方式处理。
3）宏流水线它是指由两个以上的处理机串行地对同一数据流进行处理，每个处理机完成一项任务。
4.1 流水线的基本概念

## Slide 15
  1） 单功能流水线：只能完成一种固定功能的流水线。例如，浮点加法器流水线专门完成浮点加法运算，浮点乘法器流水线专门完成浮点乘法运算。
  2） 多功能流水线：流水线的各段可以进行不同的连接，以实现不同的功能。
    例： ASC的多功能流水线
4.按功能分类
按流水线完成的功能是否单一，流水线可分为单功能流水线与多功能流水线两种。
4.1 流水线的基本概念

## Slide 16
4.1 流水线的基本概念

## Slide 17
  2）动态流水线：在同一时间内，多功能流水线中的各段可以按照不同的方式连接，同时执行多种功能。
  优点：灵活，能够提高流水线各段的使用率，从而提高处理速度。缺点：控制复杂。
5.按工作方式分类
流水线按工作方式可分为静态流水线和动态流水线两种。
  1）静态流水线：在同一时间内，多功能流水线中的各段只
  能按同一种功能的连接方式工作。
    对于静态流水线来说，只有当输入的是一串相同的运算任务时，流水的效率才能得到充分的发挥。
4.1 流水线的基本概念

## Slide 18
4.1 流水线的基本概念

## Slide 19
6.按连接方式分类
按照流水线的各个功能段之间是否有反馈信号，可将流水线分为线性流水线和非线性流水线。
  1）线性流水线：流水线的各段串行连接，没有反馈回路。数据通过流水线中的各段时，每一个段最多只流过一次。
  2）非线性流水线：流水线中除了有串行的连接外，还有反馈回路
4.1 流水线的基本概念

## Slide 20
4.1 流水线的基本概念

## Slide 21
7.其他分类
除上述几种外，流水线分类还有下述几种。
1）根据控制方式分成顺序流水线和乱序流水线。
2）在线性流水线中，根据控制方式还可以分成同步流水线和异步流水线。
4.1 流水线的基本概念

## Slide 22: 流水线的特点
1.流水线处理的最好是连续任务，只有连续不断的任务才能充分发挥流水线的效率。
2.流水线依靠多个功能部件并行工作宋缩短程序的执行时间，实际上是把一个大的功能部件分解为多个子过程，如前述将浮点数加法器分解为4个子过程。
3.流水线中的每一功能部件后面都要有一个缓冲寄存器，即所谓的锁存器，以便平滑各个功能段延时时间的不一致。
4.流水线中各段时间应尽量相等，避免段延时过长引起的相互等待。
5.流水线需要有“装入时间”和“排空时间”。
4.1 流水线的基本概念

## Slide 23: 流水线的时空图及性能分析
4.2 流水线的时空图及性能分析
时空图
  时空图从时间和空间两个方面描述了流水线的工作过程。时空图中，横坐标代表时间，纵坐标代表流水线的各个段。
  4段指令流水线的时空图

## Slide 24
吞吐率：在单位时间内流水线所完成的任务数量或输出结果的数量。
流水线的性能分析
吞吐率
n：任务数
Tk：处理完成n个任务所用的时间
4.2 流水线的时空图及性能分析

## Slide 25
1、各段时间均相等的流水线
  各段时间均相等的流水线时空图
4.2 流水线的时空图及性能分析

## Slide 26
  流水线完成n个连续任务所需要的总时间为
    （假设一条k段线性流水线）
    Tk＝kΔt＋(n-1)Δt＝(k＋n-1)Δt
  流水线的实际吞吐率
  最大吞吐率
4.2 流水线的时空图及性能分析

## Slide 27
  最大吞吐率与实际吞吐率的关系
流水线的实际吞吐率小于最大吞吐率，它除了与每个段的时间有关外，还与流水线的段数k以及输入到流水线中的任务数n有关。
只有当n>>k 时，才有TP≈TPmax。
4.2 流水线的时空图及性能分析

## Slide 28
4.2 流水线的时空图及性能分析
2、各段时间不完全相等的流水线
  一个各段时间不等的流水线及其时空图
    一条4段的流水线
    S1，S3，S4各段的时间：Δt
    S2的时间：3Δt （瓶颈段）
  流水线中这种时间最长的段称为流水线的瓶颈段。

## Slide 29
  各段时间不等的流水线的实际吞吐率：
    （ Δti为第i段的时间，共有k个段 ）
  流水线的最大吞吐率为
4.2 流水线的时空图及性能分析

## Slide 30
3、解决流水线瓶颈问题的常用方法
  1）细分瓶颈段：
    例如：对前面的4段流水线
    把瓶颈段S3细分为3个子流水线段：S3a，S3b，S3c
改进后的流水线的吞吐率 ：
4.2 流水线的时空图及性能分析

## Slide 31
  2)重复设置瓶颈段
  缺点：控制逻辑比较复杂，所需的硬件增加了。
    例如：对前面的4段流水线
    重复设置瓶颈段S3：S3a，S3b，S3c
4.2 流水线的时空图及性能分析

## Slide 32
4.2 流水线的时空图及性能分析
重复设置瓶颈段后的时空图

## Slide 33
4.2 流水线的时空图及性能分析
加速比
流水线的加速比（Speedup）是完成某个任务顺序执行所用时间与流水线执行所用时间之比。
假设：不使用流水线（即顺序执行）所用的时间为Ts，使用流水线后所用的时间为Tk，则该流水线的加速比为
1、流水线各段时间相等（都是△t）
  一条k段流水线完成n个连续任务
    所需要的时间：Tk = (k＋n-1)Δt
  顺序执行n个任务所需要的时间： Ts = nk△t
  流水线的实际加速比为

## Slide 34
  最大加速比
2、流水线的各段时间不完全相等时
一条k段流水线完成n个连续任务的实际加速比为
4.2 流水线的时空图及性能分析

## Slide 35
4.2 流水线的时空图及性能分析
效率
流水线效率（Efficiency，E）是指流水线的设备利用率。在时空图上，流水线的效率定义为n个任务占用的时空区与k个功能段总的时空区之比，因此流水线的效率包含时间和空间两个方面的因素。
实际上，n个任务占用的时空区就是顺序执行n个任务的总的时间T0；而用一条k段流水线完成n个任务的总的时空区为K Tk ，其中Tk 是流水线完成n个任务所使用的总时间，则一条k段流水线的效率为：

## Slide 36
  各段时间均相等的流水线时空图
4.2 流水线的时空图及性能分析

## Slide 37
4.2 流水线的时空图及性能分析
如果每个流水段时间是△t，且任务是连续的实际效率：
其中，
最大效率：

## Slide 38
4.2 流水线的时空图及性能分析
举例
假设加法由5个流水线实现，计算：
S=a0+a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7
对相关算式要合理分解算式——尽量分解为少相关算式：
    ① S0=a0+a1 ② S1=a2+a3 ③ S2=a4+a5
    ④ S3=a6+a7 ⑤S4=S0+S1 ⑥S5=S2+S3 ⑦S6=S4+S5

## Slide 39
4.2 流水线的时空图及性能分析
  吞吐率：TP=7/(18Δt）
  效率：E=（作用区域面积）/（完成运算所需时间矩形面积）
  =（7*5Δt）/（18Δt*5）=7/18

## Slide 40: 例：由静态多功能流水线实现如下计算：
4.2 流水线的时空图及性能分析
计算 A*B=
1
2
3
4
5
ai
bi
A.B
A+B

## Slide 41
1—2—3---5 做加法
1—4—5 做乘法
解：分解算式
①S1=a1.b1
②s2=a2.b2
③s3=a3.b3
④s4=a4.b4
⑤s5=s1+s2
⑥s6=s3+s4
⑦s7=s5+s6
4.2 流水线的时空图及性能分析

## Slide 42
4.2 流水线的时空图及性能分析
 |  | ① | ② | ③ | ④ |  |  |  | ⑤ | ⑥ |  |  |  | ⑦
 | ① | ② | ③ | ④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | ⑤ | ⑥ |  |  |  | ⑦ | 
 |  |  |  |  |  |  | ⑤ | ⑥ |  |  |  | ⑦ |  | 
① | ② | ③ | ④ |  |  | ⑤ | ⑥ |  |  |  | ⑦ |  |  | 
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
时间
吞吐率
TP＝7／(15△T)
效率＝(3*4+4*3)/(5*15)＝32%

## Slide 43: 在上例中，将“静态”多功能流水线改为“动态”多功能流水线，又该如何分解？
4.2 流水线的时空图及性能分析
计算 A*B=
1
2
3
4
5
ai
bi
A.B
A+B

## Slide 44
概念：指令级并行(Instruction-Level Parallelism, ILP)。(在第4章还将详细介绍)
两个主要方法来进行ILP：
采用依靠硬件来发现和实现ILP(动态)，
依赖软件编译器来发现和实现ILP(静态)。
使用硬件方式来实现ILP的有Intel系列处理器。
在个人移动设备上，由于能耗的限制，一般使用软件的方式，如ARM处理器(包括Cortex-A8)。但Cortex-A9使用了硬件方式。
4.2 流水线的时空图及性能分析

## Slide 45: 为什么不开发 50段流水线?
4.2 流水线的时空图及性能分析
有些操作不能分为更细的逻辑实现
5 stages OK
50 stages NO. Sorry!
流水线锁存器不是免费的，要占据面积，且有延迟。
  机器周期> 锁存器延迟+ 时钟偏移

## Slide 46
E.g., Intel
  Pentium III, Pentium 4: 20+ stages
  正在执行的指令超过20 条
  时钟频率(>1GHz)
  高 IPC
太多的段数:
  非常复杂
  处理正在执行指令之间的
  控制逻辑很大
4.2 流水线的时空图及性能分析

## Slide 47: 4.1 流水线的基本概念
流水线设计者：平衡每个流水段的时间，使之等长。
因此，每条指令在流水线的平均执行时间在理想情况下为：
非流水线机器1条指令的平均执行时间
流水线机器段数
理想情况：流水线的加速比等于流水线机器的段数。
流水线减少了指令执行的平均时间（减少了CPI或时钟周期）
流水线技术（硬件实现）对编程者透明

## Slide 48: 4.1 流水线的基本概念
为什么不开发 50段流水线?
有些操作不能分为更细的逻辑实现
5 stages OK
50 stages NO. Sorry!
流水线锁存器不是免费的，要占据面积，且有延迟
  机器周期> 锁存器延迟+ 时钟偏移

## Slide 49: 流水线段数实例
E.g., Intel
  Pentium III, Pentium 4: 20+ stages
  正在执行的指令超过20 条
  时钟频率(>1GHz)
  高 IPC
  （每个时钟周期执行的指令数）
太多的段数:
  非常复杂
  处理正在执行指令之间
  的相关
  控制逻辑很大
  简单指令执行时间过长
4.1 流水线的基本概念

## Slide 50: 4.2 RISC指令系统特点
  RISC系统结构有以下几个关键特点：
  所有参加运算的数据来自寄存器，结果也写入寄存器。寄存器为32/64位。
  访存只有load和store指令
  指令的数量较少，所有指令长度相同。
  不同指令执行的时钟周期数差别不大
  这种结构可以有效地简化流水线的实现。
  MIPS系统是默认的RISC系统结构。

## Slide 51: 4.2 RISC指令系统特点
非流水线方式下RISC指令系统的实现
Memory
Instruction
Memory
Ra Rb Rw
MUX
Data
ALU
MUX
WD
e
ADDR
RD
MUX
<<2
ADD
MUX
WD
ADD
ADDR
PC
4
Instruction
Operation
Sign Extender
Zero
ALUSrc
PCSrc
M2reg
5
5
5
16
RegDst
We Re
RegWR

## Slide 52: 4.2 RISC指令系统特点
Single Cycle Implementation: CPI=1, long clock cycle
Clk
Load
Store
Waste
Cycle 1
Cycle 2

## Slide 53: 4.2 RISC指令系统特点

## Slide 54: 4.2 RISC指令系统特点
5个周期
  IF: Instruction fetch cycle
    按照 PC 内容访问指令存储器，取出指令
    PC+4→NPC，以获取下一条指令地址
  ID: Instruction decode/ register fetch cycle
    指令译码
    读寄存器
    如果需要，符号扩展指令中的位移量

## Slide 55: 4.2 RISC指令系统特点
  EX: Execution/ effective address cycle
    Load/Store: 计算数据存储器有效地址
    R-R/ R-I ALU: 执行运算操作
    Branch: 做“=0？”测试，并置条件，计算目标地址
  MEM: Memory access
    Load: 送有效地址到数据存储器，取数据
    Store: 写ID读出数据到有效地址单元中
    Branch: 如果条件满足计算目标地址送PC；否则NPC送PC
  WB: Write-back cycle
    Load or ALU: 写结果到寄存器堆

## Slide 56: 4.2 RISC指令系统特点
Temporary storage locations

## Slide 57: 4.3 经典5段流水线RISC处理器
5个段构成了一个指令流水线，一条指令经过每个段。
CPI 减少到1，因为平均每个时钟周期发射或完成一条指令。
在任意时钟周期，在每个流水段正执行一条指令的部分。
理想情况下，性能增加了5倍!

## Slide 58: 4.3 经典5段流水线RISC处理器
store
load
*一条
指令
经过
5段
*每段在不同时钟，处理不同指令

## Slide 59: 单周期实现比较流水线
Load
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
Store
IF
ID
EX
MEM
WB
R-type
Single Cycle Implementation: CPI=1, long clock cycle
Clk
Load
Store
Waste
Cycle 1
Cycle 2
Pipeline Implementation: CPI=1, clock cycle  long clock cycle/5
Clk
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
Cycle 6
Cycle 7
Cycle 8
Cycle 9
Cycle 10
4.3 经典5段流水线RISC处理器

## Slide 60
考虑一个非流水线机器。假设时钟周期是1ns，ALU操作和转移操作需要4个时钟周期，存储器需要5个时钟周期。以上操作的比例相应为40%，20%和40%。
若改为流水化，时钟周期需增加0.2ns，那么该流水线的加速比为多少？
加速比
Ts：不使用流水线（即顺序执行）所用的时间，
Tk：使用流水线后所用的时间。
解：流水线加速比=
非流水线指令的平均执行时间
流水线指令的平均执行时间
非流水线：指令的平均执行时间=时钟周期*平均CPI
=1ns * ((40%+20%)*4 + 40%*5)
=1ns * 4.4 =4.4 ns
4.3 经典5段流水线RISC处理器

## Slide 61
流水线加速比=
非流水线指令的平均执行时间
流水线指令的平均执行时间
非流水线：指令的平均执行时间=时钟周期*平均CPI
=1ns * ((40%+20%)*4 + 40%*5)
=1ns * 4.4 =4.4 ns
流水线： 时钟周期变慢为1.2ns，流水线CPI=1。1.2*1=1.2ns就是指令的平均执行时间。
= 3.7
4.4ns
1.2ns
=
4.3 经典5段流水线RISC处理器

## Slide 62: 流水线的性能
流水线处理器的理想CPI 差不多总是1。 (may less than or greater that )
因此：
忽略流水线时钟周期的额外开销。
流水线CPI=理想CPI+每条指令的平均停顿周期数
= 1 +每条指令的平均停顿周期数
4.3 经典5段流水线RISC处理器

## Slide 63
停顿会降低流水线的性能，使其性能比理想的差
流水线加速比=
非流水线指令的平均执行时间
流水线指令的平均执行时间
非流水线CPI * 非流水线时钟周期
流水线CPI * 流水线时钟周期
非流水线CPI * 非流水线时钟周期
(1+每条指令的平均停顿周期数)* 流水线时钟周期
理想情况下，非流水线和流水线的时钟周期可以相等。
非流水线CPI
1+每条指令的平均停顿周期数
=
流水线段数
1+每条指令的平均停顿周期数
流水线没有停顿时，加速比等于流水线段数。
4.3 经典5段流水线RISC处理器
=
=
=

## Slide 64
1 、什么是流水线冒险
如果要执行算式S=a/b+c，要通过下列四条指令来执行。
1：lw $t1, 0($s1);
2：lw $t2, 0($s2);
3：lw $t3, 0($s3);
4：div $t4, $t1, $t2
5：add $t4, $t4, $t3;要等div结果
6：sw $t4, 0($s4); 存结果
第4条指令需要第1条和第2条指令的结果才能执行；第5条指令需要第3条和第4条指令的结果才能执行。这就出现了指令因等待前面结果，使后面没指令无法继续执行下去的现象，即冒险。
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 65: 冒险总是可以用停顿解决
流水线中的冒险主要分为以下3种类型：
1.结构冒险
2.数据冒险
3.控制冒险
解决冒险最简单的方式就是停顿流水线
停顿意味着为某些指令暂停流水线一个或多个时钟周期。
一条指令被停顿后，其后的所有指令被停顿；该指令之前的指令必须继续执行。
一个流水线停顿也称为流水线气泡或气泡。
停顿时，没有任何新的指令被取到流水线。
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 66
4.4 流水线中的冒险问题
2 流水线中的结构冒险
如果某些指令组合在流水线中重叠执行时产生了资源冲突，那么我们称该流水线有结构冒险。
由于访问同一个存储器而引起的结构冲突

## Slide 67
对于这种冲突，通常有以下两种解决方法
解决办法(1)： 插入暂停周期，即让流水线在完成前一条指令对数据的存储器访问时，暂停取后一条指令（指令存储器）的操作
M
M
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 68
解决方法(2)： 设置相互独立的指令存储器和数据存储器或设置相互独立的指令Cache和数据Cache
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 69
解决方法(3)： 预取指令技术（在重叠操作中，当前一条指令在执行过程中就需要提前取出后面的指令进行相应处理，这种提前取出后继指令进行相应处理，称为先行（预取）。）
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 70
3 流水线中的数据冒险
如果下面的条件之一成立，则指令j与指令i数据冒险：
（1）指令j使用指令i产生的结果
（2）指令j与指令k数据冒险，指令k与指令i数据冒险，则指令j与指令i数据冒险。
第2个条件指出，如果两条指令之间存在类似上述的传递关系，则它们之间也存在冒险的。这条相关链甚至可以贯穿整个程序。
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 71
基本结构
  一条指令想要使用还没有“完成”的数据值
  “完成”表示“数据值已经被计算了”和“值已经被放好，正常情况可以在流水线硬件中找到它”
原因
  习惯上总是假定采用纯串行指令执行模型
  对于k >= 1 ，指令N在指令N+1之前完成
  在相邻指令之间有依赖存在
结论
  数据冒险---指令想要的数据值还没有完成，或者值没有在正确的地方
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 72: 数据冒险：例子
4.4 流水线中的冒险问题
I
n
s
t
r.
.
Order
add $s1,$s2,$s3
sub $s4,$s1,$s5
and $s6,$s1,$s7
or $s8,$s1,$s9
xor $s10,$s1,$s11

## Slide 73
冒险有3个方面的意思：
存在风险的可能性；
结果的正确计算顺序；
多少并行性的上界。
解决数据冒险的一般方式：
1. 保持冒险，但要避免风险；(调度代码技术)
2. 消除冒险，通过变化(transform)代码。
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 74
由于数据可以在寄存器和存储器之间流动。当数据在寄存器中出现时，检测相关很容易，因为寄存器名字在指令中是固定的。对于存储器之间的数据相关的检测会更难，因为多个看起来不同地址可能指的是同一个地址，例如100($s4)和20($s6)可能是相同的地址，而随着指令的执行，前一个20($s4)和后一个20($s6)可能就不同了。
解决数据冒险的一般技术：
暂停流水线；
使用相关专用数据通路；
编译优化调度（静态调度）；
动态调度。
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 75
4 流水线的控制冒险
控制冒险是指因为程序的执行方向可能被改变而引起的相关。可能改变程序执行方向的指令通常有无条件转移、条件转移、子程序调用、中断、异常等。
无条件转移指令在程序中的使用情况一般如下
k： …
k＋1： j L
k＋2： add $s1, $s2, $s3
…
…
L： sub
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 76
  例如，有条件转移指令的程序：
从相关的角度看，转移指令与后续指令之存在着一种冒险，使后续指令不能同时进入流水线执行，故称为控制冒险。
  下一条指令PC要花时间计算
  对于条件转移，转移分析要花时间计算
控制冒险会引起MIPS流水线的性能损失比数据冒险大得多。
4.4 流水线中的冒险问题
addi,$s1,$s1,NUM
LOOP： ……
……
……
addi $s1, $s1, -1;
slt $t1,$s1,$zero;
beq $t1,$zero,LOOP;
sub...
>=0转移

## Slide 77: 控制冒险时流水线执行情况
转移指令 | IF | ID | EXE | MEM | WB |  | 
转移后继指令 |  | IF | ID | EXE | MEM | WB | 
转移后继+1 |  |  | IF | ID | EXE | MEM | WB
转移后继+2 |  |  |  | IF | ID | EXE | MEM
转移后继+3 |  |  |  |  | IF | ID | EXE
转移未发生时：
转移发生时：
转移指令 | IF | ID | EXE | MEM | WB |  | 
转移后继指令 |  | IF | ID | EXE | MEM | WB | 
目标指令 |  |  | IF | ID | EXE | MEM | WB
目标指令+1 |  |  |  |  | IF | ID | EXE
目标指令+2 |  |  |  |  |  | IF | ID
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 78: 解决方法一：转移Stalls ，但会造成大的性能损失
Problem:
  程序中有30%的转移频率，理想CPI为1，假设每条转移指令需插入3个stalls，问插入stalls后的性能是多少？
Answer:
  CPI = 1+30%３＝1.9
  这种方法得到的性能大约只有理想性能的一半。
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 79
4.4 流水线中的冒险问题
对于很多计算机来说，这种转移stalls方法代价太大，因此就产生了另外一种消除控制冒险的解决方法（解决方法二）：
总是预测分支不发生（即假设分支不发生，属于静态预测机制）（成功率在50%左右）
如果假设分支不发生（预测正确），则继续执行顺序的指令流。如果分支发生的话（预测错误），丢弃已经进入流水线的指令，按真实分支执行（流水线会阻塞）。
如果分支不发生的可能性是50%，同时丢弃指令的代价很小的话，那么这种优化方法可以将控制冒险代价减半。

## Slide 80
4.4 流水线中的冒险问题
控制冒险的解决方法二：
改进分支预测技术
思考一：另一种稍好的方法是预测一些分支发生而预测另外一些分支不发生
即可以根据分支的方向来预测分支是否命中，向后转移的分支预测为选中，向前转移的分支预测为不选中。
这种分支预测的方法依赖于始终不变的行为，没有考虑特定分支指令的特点。错误率很难低于30%。

## Slide 81
4.4 流水线中的冒险问题
控制冒险的解决方法二：
改进分支预测技术（续）
动态分支预测技术：通过硬件技术，在程序执行时根据近期转移是否成功的历史记录来预测下一次转移的方向。提前对分支操作做出反应，减少或消除控制相关导致的流水线停顿。
思考二： 动态硬件预测器与前面的方法截然不同，其预测取决于每一条指令的行为，并且在整个程序生命周期内可能改变分支的预测结果。
其实现方法是保存每次分支的历史记录，然后利用这个历史记录来预测。当历史记录的数量和类型足够多时，这种硬件预测分支方式能够达到90%的正确率。

## Slide 82
4.4 流水线中的冒险问题
控制冒险的解决方法二：
动态分支预测技术
转移预测缓存，是一小块由转移指令低位地址索引的存储单元，用来记录转移指令在最近的一次执行中是否被选中。可能有几条转移指令都映射到了同一个预测缓存表项。
1. 转移预测缓存
可能的实现办法：
1bit预测

## Slide 83
每个圆圈表示一种状态，圆圈中的T或N表示最近一次执行这条转移指令时，实际转移成功或不成功的信息，这个信息就是“转移历史表”中所记录的内容。
带有箭头的线表示状态转换的方向，线旁边的T表示指令实际执行结果为转移成功，而N表示指令实际执行结果为转移不成功。
预测成功率一般为77-79%。
只记录一次历史转移信息状态转化图
当每项为一位预测位时，记录该指令最近一次分支是否成功，每一条指令的“转移历史表”只需要一个二进制位，其状态图如下：

## Slide 84
4.4 流水线中的冒险问题
当采用只记录最近一次转移是否成功的历史信息时，“转移历史表”的修改方法很简单：
假设表中原来记录的是T，
如果本次转移成功，则表中的内容继续保存T；
如果本次转移不成功，则表中的内容修改为N；
假设表中原来记录的是N，
如果本次转移成功，则表中的内容修改为T；
如果本次转移不成功，则表中的内容继续保存N；

## Slide 85
4.4 流水线中的冒险问题
在执行条件转移指令时，
如果表中记录的内容是T，则说明转移预测逻辑预测转移成功，并按照转移成功的方向取指令并分析指令；
如果表中记录的内容是N，则按照转移不成功的方向继续取下一条指令并分析指令。
在转移条件实际形成后，
如果与预测的转移方向相同，则预测正确，流水线没有任何“断流”损失；
如果与预测方向不同，则要作废已经预取和分析的指令，并从另一个方向取指令和分析指令

## Slide 86
4.4 流水线中的冒险问题
例子：设一条转移指令在每次执行过程中的实际转移序列如下：
T, T, T, N, T, T, N, T, N, N, T, N, N
采用1位动态预测时：
N T
T T
T T
N T
T N
T N
N
T T T N T T N T N N T N N
Y Y Y Y Y Y
事件序列
预测器状态
准确性
成功率为：6/13=46% 。
为了提高分支预测的准确率，后面采用2位预测位

## Slide 87
记录两次历史转移信息状态转化图
每个圆圈表示一种状态，圆圈中的上面一行表示最近两次执行这条转移指令时，实际成功与否的信息，这个信息就是“转移历史表”中所记录的内容。圆圈中的下面一行，表示在当前这种状态下，本次执行这条转移指令时预测的转移方向。
TT：两次转移都成功；NT：最近一次转移成功，再前一次转移不成功；TN：最近一次转移不成功，再前一次转移成功；NN：最近两次转移都不成功；t：本次预测转移成功；n:本次预测转移不成功；T：本次实际转移成功；N：本次实际转移不成功 一般预测成功率为78-89%

## Slide 88
4.4 流水线中的冒险问题
控制冒险的解决方法二：
动态分支预测技术
1. 转移预测缓存
可能的实现办法（续）：
通常使用2bit预测法来弥补这个缺陷，在这种预测法中，仅当错误两次时才改变预测方向，图为2bit预测法的有限状态机。
研究发现，2bit几乎与n bit预测方法的效果相同，因此大多数系统使用2bit方法。

## Slide 89
4.4 流水线中的冒险问题
控制冒险的解决方法二：
动态分支预测技术
2. 转移目标缓存
如果转移指令知道下一条指令的地址，那么就可以将转移代价降为0。
把为转移的后继指令保存预测地址的转移预测Cache称为转移目标缓存或转移目标Cache。

## Slide 90
4.4 流水线中的冒险问题
控制冒险的解决方法三：
延迟转移
如何尽量减少控制冒险时的性能损失：
观察：
  在MIPS，无论转移是否发生，这个周期的指令总是被取指
转移指令 | IF | ID | EXE | MEM | WB |  | 
转移后继指令 |  | IF | ID | EXE | MEM | WB | 
目标指令 |  |  | IF | ID | EXE | MEM | WB
目标指令+1 |  |  |  |  | IF | ID | EXE
目标指令+2 |  |  |  |  |  | IF | ID
缩小延迟槽

## Slide 91
4.4 流水线中的冒险问题
控制冒险的解决方法三：
延迟转移
延迟分支指令顺序执行下一条指令，在一条指令延迟之后再开始执行分支。
MIPS编译器会在延迟分支指令的后面紧跟着放一条不受该分支影响的指令。
只有当分支延迟较短时，延迟分支才有效，所以没有处理器使用超过一个时钟周期的延迟分支。
对更长的分支延迟，一般都使用前面的硬件分支预测器（即控制冒险的解决方法二）。

## Slide 92: 转移延迟槽
Hence the name: branch delay slot
Consequence
  编译器将需要静态调整代码到这个 “slot”中, 如果只放入NOP 就浪费了。(compiler scheme)。
转移指令 | IF | ID | EXE | MEM | WB |  | 
转移后继指令 |  | IF | ID | EXE | MEM | WB | 
目标指令 |  |  | IF | ID | EXE | MEM | WB
目标指令+1 |  |  |  |  | IF | ID | EXE
目标指令+2 |  |  |  |  |  | IF | ID
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 93: Example: rewrite the code (a)
Without Branch Delay Slot
address Instruction
36 NOP
40
44
48 and $s12,$s2,$s5
52 or $s13,$s6,$s2
56 and $s14,$s2,$s2
60 ...
64 ...
68 ...
72 lw $s4,50($s7)
76 ...
4.4 流水线中的冒险问题
With Branch Delay Slot
address Instruction
36 NOP
40
44
48 and $s12,$s2,$s5
52 or $s12,$s2,$s5
56 and $s14,$s2,$s2
60 ...
64 ...
68 ...
72 lw $s4,(50)$s7
76 ...
Flow of instruction if branch is taken:36,40,44,72,...
Flow of instruction if branch is not taken:36,40,44,48,...
add $s30,$s30,$s30
beq $s1, $s3, 6
beq $s1,$s3,7
add $s30,$s30,$s30

## Slide 94: Example: rewrite the code (b-1)
Loop: lw $s2, 0($s1)
add $s3, $s2, $s4
sw $s3 0($s1)
……
subi $s1, $s3, 4
bne $s1, $zero, Loop
lw $s2,0($s1)
Loop: add $s3, $s2, $s4
sw $s3 0($s1)
……
subi $s1, $s3, 4
bne $s1, $zero, Loop
lw $s2, 0($s1)
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 95: Example: rewrite the code (b-2)
Loop: lw $s2, 0($s1)
add $s3, $s2, $s4
sw $s3, 0($s1)
div …..
……
sub $s1, $s1, 4
bne $s1, $zero, loop
Loop: lw $s2, 0($s1)
add $s3, $s2, $s4
div …...
…...
sub $s1, $s1, 4
bne $s1, $zero, loop
sw $s3, 4($s1)
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 96: 延迟分支调度的限制
对于能够被调度到延迟槽中的指令有限制。
在编译时对分支发生与否的预测能力
4.4 流水线中的冒险问题
考虑转移预测的方向。
如果转移预测是错误的，CPU能够将转移延迟槽中的指令转换为一条空操作指令（加入一个控制信号，将IF/ID流水线寄存器的指令字段置为0，即清空寄存器的结果是将预取到的指令转变为空指令）。
能够减少编译器选择有用指令进入转移延迟槽的复杂性。

## Slide 97
转移延迟在多数RISC处理器中采用。
通常，转移延迟长度大于1。然而，由于编译器的复杂性，总是使用 one 。
MIPS R4000, deeper pipeline
  在转移目标地址知道前，至少花费三个流水段。
  在转移条件估算前，需要一个时钟周期。
4.4 流水线中的冒险问题

## Slide 98: 控制冒险总结
控制冒险出现的频率比数据冒险要小得多，而且采用转发就能有效解决数据冒险，但没有有效的方法能够解决控制冒险，而且控制冒险比数据冒险会引起更大的性能损失。
通常，流水线越深，在时钟周期上转移损失越大。
CPI更高的处理器，会付出更高的转移代价。
解决控制冒险的有效性取决于转移预测的准确性。
4.4 流水线中的冒险问题