## Slide 1
高级计算机系统结构
电子科技大学计算机科学与工程学院
第4章
MIPS流水线及指令级并行技术

## Slide 2: 4.1 指令级并行的限制因素
几乎所有的处理机都利用流水线来使指令重叠并行执行，以达到提高性能的目的。这种指令之间存在的潜在并行性称为指令级并行。（ILP：Instruction-Level Parallelism）
在流水线模型机中，如果指令间无相关或者相关可以通过专用数据通路消除，则流水线没有停顿，指令级并行得以充分发挥。但是，不能消除的相关必然会导致流水线的停顿，使流水线的利用率下降。例如，第3章介绍涉及load指令的内部前推技术时只能强制暂停流水线的执行。
那是不是对此情况真的就只能暂停流水线的执行呢？

## Slide 3
答案肯定是NO.
因此如果要避免暂停流水线，一个相关指令的执行必须和被相关的前一条指令的要分开，分开的时钟周期需至少等于被相关的指令的流水线延迟。
例如： load r1, 100(r2);
add r3, r1, r4
若顺序执行，则这两条指令之间必须暂停一个时钟周期。
也可在这两条指令之间插入一条非数据相关的指令。
第四章的内容范围：
1. 并不局限于第三章给出的模型机；
2. 将分别以硬件和软件实现的方式讨论如何打乱指令之间的顺序，既保证执行结果的正确性，又不牺牲性能。

## Slide 4
打乱指令顺序主要有两种方法：一种是在编译阶段静态的发现指令级并行，再重新排序和优化指令（静态调度）；一种是在硬件执行指令时动态的发现指令级的并行，再重新排序指令（动态调度）。
如Intel的Pentium系列采用动态调度；Intel的Itanium（用于科学领域和特殊应用）采用静态调度。在RISC机器中，指令系统支持编译优化，其编译器都会采用静态调度方式，有的也同时采用动态调度。
有哪些因素可能会限制指令顺序的调整？

## Slide 5
ADD R4 , R0 , R2；
…
ADD R4 , R5 , R8
ADD R4 , R0 , R2；
…
ADD R0 , R5 , R8
ADD R4 , R0 , R2；
…
ADD R1 , R4 , R8
1
2
3
数据冒险
写后写
读后写
考虑下指令顺序被调整后，可能会出现什么问题？

## Slide 6
指令i与指令j之间的关系除了数据冒险之外，还可能有以下两种：
（1）读后写：指令i先执行，指令j写的名是指令i读的名。反相关指令间的顺序是必须保证的。
（2）写后写：指令j和指令i写相同的名。输出相关指令的执行顺序是不能颠倒的。。

## Slide 7
与数据相关比较，名相关的指令间没有数据交换。如果一条指令中的名改变了，并不影响另外一条指令的执行。因此，可以通过改变指令中操作数的名字来消除名相关，这就是换名技术。
对寄存器操作数进行换名称为寄存器换名。这个过程可以用编译器静态完成，也可以用硬件动态完成。

## Slide 8
另一个需要注意的问题是判断数据相关的对象：寄存器和存储器。
当数据相关发生在寄存器之间时，编译器较容易判断，因为寄存器是按统一规则被唯一命名的，不存在二义性。
而对于存储器中的数据相关性判断要困难得多，如10（R1）与20（R2）表示相同地址。又如程序执行时的有效地址会随着执行变化，20（R4）与20（R4）可能是不同的。因此，存储器数据相关性检测会更复杂，通常用硬件判断。

## Slide 9
再看控制冒险，控制冒险对指令顺序的调整会带来两方面的限制：
（1）与控制相关的语句或指令不能移到分支语句或指令之前执行。例如if…then语句中，then后面的语句不能移到if之前执行。
（2）与控制无关的语句或指令不能移到该分支语句或指令之后，从而受这个分支控制。例如if…then语句中，if前的语句不能移到then后面部分执行。

## Slide 10
Loop : LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
BEQZ R1 , Exit
LD F0 , 0(R1)
DD F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
BEQZ R1 , Exit
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
BEQZ R1 , Exit
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
BNEZ R1 , Loop
Exit :
由于三条分支指令的存在，引起控制相关，导致其后的指令不能跨越分支指令进行调度，即不同循环遍次里的指令不能够跨越循环遍次进行调度。
去除这三条指令后，就消除了程序中的控制相关，从而才有可能在不同循环遍次之间进行全局调度，以有效提高程序在流水线上的执行吞吐量。

## Slide 11
此外，对于控制冒险来说，还需要保持异常行为。调整指令的顺序不能影响改变之前异常出现的条件。
看下面一个简单的例子：
ADD R2，R3，R4
BEQZ R2，L1
LW R1，0(R2)
L: …
如果我们忽略这个控制冒险，把load指令移到分支指令之前，这个load指令可能会导致一个存储保护异常。

## Slide 12: 循环展开技术
下面通过一个例子的介绍说明循环展开的过程。
在编译器实际进行指令调度过程中，通过改变指令在程序中的位置，将相关指令间的距离加大到不小于指令执行延迟的时钟周期数，这样就可以将相关指令转化为无关指令。
编译器在完成指令调度时，受限于两个特性：
* 一是程序的指令的逻辑顺序性；
* 二是流水线功能部件的执行延迟。

## Slide 13
产生结果指令 | 使用结果指令 | 延迟时钟周期数
浮点计算 | 另外的浮点计算 | 3
浮点计算 | 浮点数据存操作（SD） | 2
浮点数据取操作（LD） | 浮点计算 | 1
浮点数据取操作（LD） | 浮点数据存操作（SD） | 0
假设使用的浮点流水线的延迟如下表
另外，条件转移指令如果使用上一条指令的结果作为判断条件，需要等待一个时钟周期，同时还有一个时钟周期的分支延迟。

## Slide 14
下面通过一个实例对循环展开技术进行研究与分析
对于下面的源代码，转换成DLX/MIPS汇编语言，在不进行指令调度和进行指令调度两种情况下，分析代码一次循环的执行时间。
  for (i=1; i<=1000; i++)
  x[i] = x[i] + s;
  备注：本章使用的浮点流水线的延迟如上表所示

## Slide 15
解：浮点数长度8个字节。
(1) 变量分配寄存器
  整数寄存器R1：循环计数器，初值为向量中最高端地址元素的地址。
  浮点寄存器F2：保存常数S。
  假定最低端元素的地址为8。
(2) 转换为MIPS汇编语言后的程序
  Loop: LD F0,0(R1)
  ADD.D F4,F0,F2
  SD 0(R1),F4
  SUBI R1,R1,#8
  BNEZ R1,Loop

## Slide 16
产生结果指令 | 使用结果指令 | 延迟时钟周期数
浮点计算 | 另外的浮点计算 | 3
浮点计算 | 浮点数据存操作（SD） | 2
浮点数据取操作（LD） | 浮点计算 | 1
浮点数据取操作（LD） | 浮点数据存操作（SD） | 0
(3) 不进行指令调度时，根据前表给出的浮点流水线指令执行的延迟，以上程序执行的情况如下：
  指令流入时钟
  Loop: LD F0 , 0(R1) 1
  （空转） 2
  ADD.D F4 , F0 , F2 3
  （空转） 4
  （空转） 5
  SD 0(R1) , F4 6
  SUBI R1 , R1 , #8 7
  （空转） 8
  BNEZ R1 , Loop 9
  （空转） 10
每完成一次循环需要10个时钟周期，其中5个是空转周期。

## Slide 17
(4) 对指令进行执行顺序上的调度：
SD指令放在条件转移指令之后
对存储器地址指针计算指令进行调整
  指令流入时钟
  Loop: LD F0 , 0(R1) 1
  SUBI R1 , R1 , #8 2
  ADD.D F4 , F0 , F2 3
  （空转） 4
  BNEZ R1 , Loop 5
  SD 8(R1) , F4 6
  指令流入时钟
  Loop: LD F0 , 0(R1) 1
  （空转） 2
  ADD.D F4 , F0 , F2 3
  （空转） 4
  （空转） 5
  SD 0(R1) , F4 6
  SUBI R1 , R1 , #8 7
  （空转） 8
  BNEZ R1 , Loop 9
  （空转） 10
通过指令调度后，一个元素的操作时间从10个时钟周期减少到6个，其中5个周期是有指令执行的，1个空转周期。那还能不能再优化一些？
再仔细分析以上指令发现，其中的有效指令LD、ADDD和SD占用了3个时钟周期，而其余指令是为了控制循环和解决数据相关。因此，要减少或消除循环控制开销的一种有效方法就是运用循环展开技术。

## Slide 18
循环展开技术是利用多次复制循环体，并相应调整展开后的指令和循环结束条件，增加有效操作时间与控制操作时间的比率。
这种技术也给编译器进行指令调度带来了更大的空间。

## Slide 19
Loop: LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
BNEZ R1 , Loop
  指令流入时钟
  Loop: LD F0 , 0(R1) 1
  （空转） 2
  ADD.D F4 , F0 , F2 3
  （空转） 4
  （空转） 5
  SD 0(R1) , F4 6
  SUBI R1 , R1 , #8 7
  （空转） 8
  BNEZ R1 , Loop 9
  （空转） 10
考虑将上面的循环展开，展开后的每次循环包括4次原有循环。得到以下由17条指令构成的指令序列:

## Slide 20
第二步：编译器可以通过对相关链上存储器访问偏移量的直接调整，将前3条SUBI指令消除掉，从而得到下面一个14条指令构成的指令序列，如下所示：
Loop: LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #8
BNEZ R1 , Loop
Loop: LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
LD F0 , -8(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD -8(R1) , F4
LD F0 , -16(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD -16(R1) , F4
LD F0 , -24(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD -24(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #32
BNEZ R1 , Loop

## Slide 21
第三步：通过寄存器换名，消除读后写和写后写。
F0、F4：用于展开后的第1个循环体；
F2：保存常数；
F6和F8：用于展开后的第2个循环体；
F10和F12：用于第3个循环体；
F14和F16：用于第4个循环体。
Loop: LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
LD F6 , -8(R1)
ADD.D F8 , F6 , F2
SD -8(R1) , F8
LD F10 , -16(R1)
ADD.D F12 , F10 , F2
SD -16(R1) , F12
LD F14 , -24(R1)
ADD.D F16 , F14 , F2
SD -24(R1) , F16
SUBI R1 , R1 , #32
BNE R1 , Loop
Loop: LD F0 , 0(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD 0(R1) , F4
LD F0 , -8(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD -8(R1) , F4
LD F0 , -16(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD -16(R1) , F4
LD F0 , -24(R1)
ADD.D F4 , F0 , F2
SD -24(R1) , F4
SUBI R1 , R1 , #32
BNEZ R1 , Loop
数据冒险

## Slide 22
产生结果指令 | 使用结果指令 | 延迟时钟周期数
浮点计算 | 另外的浮点计算 | 3
浮点计算 | 浮点数据存操作（SD） | 2
浮点数据取操作（LD） | 浮点计算 | 1
浮点数据取操作（LD） | 浮点数据存操作（SD） | 0
第四步：对刚才的指令序列进行优化调度
指令流入时钟
Loop: LD F0,0(R1) 1
LD F6,-8(R1) 2
LD F10,-16(R1) 3
LD F14,-24(R1) 4
ADD.D F4,F0,F2 5
ADD.D F8,F6,F2 6
ADD.D F12,F10,F2 7
ADD.D F16,F14,F2 8
SD 0(R1),F4 9
SD -8(R1),F8 10
SUBI R1,R1,#32 12
SD -16(R1),F12 11
BNEZ R1,Loop 13
SD -24(R1),F16 14

## Slide 23
结果分析：
没有数据相关引起的空转等待
整个循环仅仅使用了14个时钟周期
  平均每个元素的操作使用14/4=3.5个时钟周期
  循环展开和指令调度可以有效地提高循环级并行性。
这种循环级并行性的提高实际是通过实现指令级并行来达到的。
由此可以看出循环展开所需的条件：
需要对原有指令作必要处理；
需要多余的寄存器的支持。
所得到的效果依赖于所展开循环的次数。
需要相关判断等其他指令调度技术的支持

## Slide 24
循环展开和指令调度时要注意的问题
(1) 保证正确性
(2) 注意有效性
(3) 采用寄存器换名
(4) 尽可能减少循环控制中的测试指令和分支指令
(5) 注意对存储器数据的相关性分析
(6) 注意不引入新的冒险性。
问题：我们知道，要提高处理器的性能，希望CPI能够尽量小，最好能够小于1。对于前面第三章介绍的流水线模型机和这里的循环展开技术，CPI可能小于1吗？

## Slide 25
到目前为止，我们已经看到了动态调度机制、多发射机制和推测机制各自是如何工作的。要提高处理器的性能，希望CPI能够尽量小，最好能够小于1。如果指令流水线每个时钟周期只能流出一条指令，则CPI就不可能小于1。只有处理器能够在一个时钟周期流出多条指令时，才有可能使CPI小于1。
在这一节中，我们要将三者结合到一起，这将是一个与现代微处理器十分相似的微系统结构。

## Slide 26
4.2 指令的动态调度
打乱指令顺序主要有两种方法：一种是在编译阶段静态的发现指令级并行，再重新排序和优化指令（静态调度）；一种是在硬件执行指令时动态的发现指令级的并行，再重新排序指令（动态调度）。
看下面一段代码：
S1： DIV.D F0 , F2 , F4 ;
S2： ADD.D F10 , F0 , F8; S2对S1数据冒险, S2被阻塞
S3： SUB.D F12 , F8 , F14; S3与S1、S2都没有冒险,但也被
阻塞

## Slide 27
计分牌动态调度算法
记分牌技术的目标： 在资源充足时，尽可能早地执行没有数据阻塞的指令，争取达到每个时钟周期流出尽量多的指令。
要发挥指令乱序执行的特点，需要允许多条指令同时处于执行阶段，这就要求有多个功能部件或功能部件流水化或者两者兼有。如果没有多个功能功能部件，动态调度的最大的优势也就没有了。
注：通过复制处理器内部部件的数量，使得每个流水级可以启动多条指令，这种技术被称为多发射。

## Slide 28
设指令预取到指令队列中，为了允许乱序执行，将基本流水线的译码阶段再分为两个阶段：
(1)流出（Issue，IS）：指令顺序发射，检查是否存 在结构阻塞。
(2)读操作数（Read Operands，RO）：当没有数 据相关引发的阻塞时就读操作数(可以乱序)。
执行阶段紧跟在读操作数之后，工作过程类似于基本流
水线。

## Slide 29
假设：处理器采用多个功能部件。
如，CDC 6600具有16个功能部件（采用记分牌）：
4个浮点部件， 5个存储器访问部件
7个整数操作部件
下面，在DLX中，记分牌技术主要用于浮点部件（其延迟大，乱序执行可有效提高性能）。假设有2个浮点乘法器、1个浮点加法器、1个浮点除法部件和1个整数部件。

## Slide 30
采用记分牌技术的DLX处理器的基本结构
记分牌电路负责记录资源的使用，并负责冒险检测，控制指令的流出和执行。

## Slide 31
每条指令在流水线中在指令预取之后的过程分为四
个阶段：
(1) 流出（Issue，记为IS）
如果本指令所需的功能部件有空闲，并且本指令的目的寄存器与其它正在执行的指令使用的目的寄存器不同，记分牌就向下一阶段流出本指令，并修改记分牌内部的数据记录。
进入这个阶段判断指令间存在的结构冒险、写后写。
进入流出阶段的指令就没有结构冒险与写后写问题。

## Slide 32
(2) 读操作数（Read Operand，记为RO）
记分牌需要监测源操作数寄存器中数据的有效性，如果本指令的源操作数寄存器与前面指令不存在数据冒险，或者一个正在工作的功能部件已经完成了对源寄存器的写操作，那么此操作数有效。当操作数有效后，记分牌将启动本指令的功能部件读操作数并开始执行。（换句话说，只有源操作数都就绪时，才进入RO）
解决了数据的数据冒险。
通过以上二个步骤，记分牌动态检测到结构冒险、写后写、数据冒险，则暂时阻塞相关指令，用延迟解决相关问题。
指令在IS段按序流出，从RO段开始乱序执行。

## Slide 33
(3) 执行（Execution，记为EX）
取到操作数后就可以由功能部件执行指令，允许多条指令同时且乱序执行，不同功能部件需要的时钟周期不同。
(4) 写结果（Write Result，记为WR）
检测先读后写（WAR）：
同时出现以下的情况时，就不允许指令写结果:
前面的某条指令还没有读取操作数，且其某个源操作数寄存器与本指令的目的寄存器相同。
如果没有读后写，目标寄存器空闲，就将结果写入到目标寄存器中，然后释放本指令使用的所有资源。

## Slide 34
3. 记分牌需要纪录的信息分为三部分：
(1) 指令状态表
记录正在执行的各条指令已经进入记分牌DLX流水线四段中的哪些段。
(2) 功能部件状态表
纪录各个功能部件的状态。每个功能部件在状态表
中都由以下九个域来纪录：
Busy： 指示功能部件是否在工作
Op： 功能部件当前执行的操作
Fi： 目的寄存器编号
Fj，Fk：源寄存器编号
Qj，Qk：向Fj，Fk中写结果的功能部件
Rj，Rk：表示Fj，Fk是否就绪（IS段） ，
是否已经被使用（RO、EXE、WR段）

## Slide 35
（3）结果寄存器状态表
每个寄存器在表中有一个域，用于记录当前已经进入流水线的指令所需写入该寄存器的功能部件（编号）。如果当前正在运行的功能部件不需要写入该寄存器的，则相应域置为空。
例4-4 给出一段代码如下所示：
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULT.D F0 , F2 , F4
SUB.D F8 , F6 , F2
DIV.D F10 , F0 , F6
ADD.D F6 , F8 , F2
加法需2个时钟周期
乘法需10个时钟周期
除法需40个时钟周期

## Slide 36
采用记分牌技术的DLX处理器的基本结构

## Slide 37
DLX记分牌信息组成和记录的信息
指 令
指令状态表
IS RO EX WR
LD F6 , 34(R2) √ √ √ √
LD F2 , 45(R3) √ √ √
MULT.D F0 , F2 , F4 √
SUB.D F8 , F6 , F2 √
DIV.D F10 , F0 , F6 √
ADD.D F6 , F8 , F2

## Slide 38
部件名称
功能部件状态表
Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
整数 yes LD F2 R3 no
乘法1 yes MULTD F0 F2 F4 整数 no yes
乘法2 no
加法 yes SUBD F8 F6 F2 整数 yes no
除法 yes DIVD F10 F0 F6 乘法1 no yes
结果寄存器状态表
F0 F2 F4 F6 F8 F10 … F30
部件名称 乘法1 整数 加法 除法

## Slide 39
例4-5 假设代码段和记分牌信息的起始点状态跟例4-4一样。分别给出MULT.D和DIV.D准备写结果之前的记分牌状态。
解： 在分析记分牌状态之前，首先需要分析指令之间存在的相关性，因为相关性会影响指令进入记分牌DLX流水线的相应段。

## Slide 40
(1) 第二条LD指令到MULD和SUBD、MULTD到DIVD
之间以及SUBD到ADDD之间存在着先写后读；
(2) DIVD和ADDD之间存在着先读后写；
(3) ADDD和SUBD指令关于浮点加法部件还存在着结构冒险。
表4-4、4-5、4-6和表4-7、4-8、4-9分别给出了MULTD指令和DIVD指令将要写结果时记分牌的状态。
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULT.D F0 , F2 , F4
SUB.D F8 , F6 , F2
DIV.D F10 , F0 , F6
ADD.D F6 , F8 , F2

## Slide 41
表4-4 执行到MULT.D将要写结果时记分牌的状态
(指令状态表)
指 令
指令状态表
IS RO EX WR
LD F6 , 34(R2) √ √ √ √
LD F2 , 45(R3) √ √ √ √
MULT.D F0 , F2 , F4 √ √ √
SUB.D F8 , F6 , F2 √ √ √ √
DIV.D F10 , F0 , F6 √
ADD.D F6 , F8 , F2 √ √ √

## Slide 42
表4-5 执行到MULT.D将要写结果时记分牌的状态
(功能部件状态表)
部件名称
功能部件状态表
Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
整数 no
乘法1 yes MULTD F0 F2 F4 no no
乘法2 no
加法 yes ADDD F6 F8 F2 no no
除法 yes DIVD F10 F0 F6 乘法1 no yes

## Slide 43
表4-6 执行到MULT.D将要写结果时记分牌的状态
(结果寄存器状态表)
结果寄存器状态表
F0 F2 F4 F6 F8 F10 … F30
部件名称 乘法1 加法 除法

## Slide 44
表4-7、4-8、4-9 是程序段执行到DIV.D将要写结果时
记分牌的状态。
表4-7 执行到DIV.D将要写结果时记分牌的状态
(指令状态表)
指 令
指令状态表
IS RO EX WR
LD F6 , 34(R2) √ √ √ √
LD F2 , 45(R3) √ √ √ √
MULT.D F0 , F2 , F4 √ √ √ √
SUB.D F8 , F6 , F2 √ √ √ √
DIV.D F10 , F0 , F6 √ √ √
ADD.D F6 , F8 , F2 √ √ √ √

## Slide 45
表4-8 执行到DIV.D将要写结果时记分牌的状态
(功能部件状态表)
部件名称
功能部件状态表
Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
整数 no
乘法1 no
乘法2 no
加法 no
除法 yes DIV.D F10 F0 F6 no no

## Slide 46
结果寄存器状态表
F0 F2 F4 F6 F8 F10 … F30
部件名称 除法
表4-9 执行到DIV.D将要写结果时记分牌的状态
(结果寄存器状态表)

## Slide 47
4.分析记分牌是如何控制指令执行的。
操作在记分牌流水线中前进时，记分牌必须
记录与操作有关的信息，如功能状态表中的各项。
约定：
Fj（FU）‘S1’：将寄存器S1的名字送入Fj（FU）
FU： 指令使用的功能部件
D： 目的寄存器的名字
S1和S2： 源操作数寄存器的名字
Op： 进行的操作
Fj（FU）： 功能部件FU的Fj域
result（D）：结果寄存器状态表中对应于寄存器D的内容，是产生寄存器D中结果的功能部件名。

## Slide 48
流出（IS）
(1) 进入条件
not Busy(FU) and not result(’D’)；
//判断结构阻塞和写后写
(2) 计分牌记录内容
Busy(FU)←yes;
OP(FU)←Op;
Fi(FU)←’D’;
Fj(FU)←’S1’;
Fk(FU)←’S2’;
Qj←result(’S1’)；//处理’S1’的FU
Qk←result(’S2’)；//处理’S2’的FU
Rj←not Qj；
//Fj是否可用，yes为可用。
Rk←not Qk；
//Fk是否可用，no为不可用。
result(’D’)←FU；
//’D’被FU用作目的寄存器

## Slide 49
读操作数（RO）
(1)进入条件
Rj·Rk;
//解决先写后读，两个源操作数须同时就绪
(2)计分牌记录内容
Rj←no； //已经读走了就绪的数据Rj
Rk←no； //已经读走了就绪的数据Rk
Qj←0； //不需要等待其它FU的计算结果
Qk←0；

## Slide 50
执行（EX）
(1)结束条件
功能部件操作结束

## Slide 51
写结果（WR）
(1)进入条件
f((Fj(f)Fi(FU) or Rj(f)=no)
and (Fk(f)Fi(FU) or Rk(f)=no);
(2)计分牌记录内容
f(if Qj(f)=FU then Rj(f)←yes， Qj(f)←yes)；
//有等结果的指令，则数据可用
f(if Qk(f)=FU then Rk(f)←yes， Qk(f)←yes)；
result(Fi(FU))←0；
//没有FU使用寄存器Fi为目的寄存器
busy(FU)=no //释放FU

## Slide 52
5. 记分牌的性能受限于以下几个方面：
(1) 程序指令中可开发的并行性，即是否存在可以并行执行的不相关的指令。
(2) 记分牌容量。记分牌的容量决定了流水线能在多大范围内寻找不相关指令。流水线中可以同时容纳的指令数量又称为指令窗口。
(3) 功能部件的数目和种类。功能部件的总数决定了结构冲突的严重程度。
(4) 反相关和输出相关。引起计分牌中先读后写和写后写阻塞。

## Slide 53
记分牌技术允许在资源充足时乱序执行。对于数据相关、名相关，通过检测后延迟相关指令的执行解决相关。由于乱序执行引起的名相关会增多，因此写后写与先读后写导致的阻塞也会更严重。那有没有更好的算法？或者如果说记分牌技术有不足，那么不足在哪里，应该如何改进？
下面，将讨论的Tomasulo算法，采用寄存器换名技术，使用了大量的缓冲器即保留站作为虚拟寄存器暂时替代指令中的寄存器，以动态消除名相关。

## Slide 54
Tomasulo动态调度算法
1.基本思想
Tomasulo算法将记分牌的关键部分和寄存器换名技术结合在一起。通过寄存器换名消除写后写、先读后写相关引起的停顿。
小知识：
该算法首先在IBM 360/91（比CDC 6600晚3年）浮点部件使用，早于Cache技术应用于商业计算机。IBM当时计划在360系列只设计一个指令系统和一个编译器，并且在各种档次的机器上要达到相应性能。
360/91要求具有很高的浮点性能，但不是通过专用编译器实现；而且360只有4个双精度浮点寄存器，编译器调度的有效性受限。因此，采用Tomasulo动态调度算法，同时也解决360/91访存时间与浮点运算时间长的问题，以及支持循环的多次迭代重叠执行。

## Slide 55
编译器通过寄存器换名可以解决写后写、先读后写相关。
在Tomasulo算法中，寄存器换名通过”保留站和存取缓冲”实现，它保存已经流出(Issue)（特别注意：仍然是顺序流出）的指令所需的操作数。其基本思想是：
只要任何一个操作数有效，就将其取到保留站(存取缓冲)，避免流出指令读操作数时才到寄存器中取数据。
指令的执行结果直接送到等待数据的其它保 留站中去。
一条指令流出时，存放操作数的寄存器名被 换成为对应于该寄存器保留站的名称（编号）。
实际上，保留站的数目远多于实际的寄存器，保留站就是存放操作数与结果的虚拟寄存器，对系统结构层透明。

## Slide 56
（1）.指令流水线的分段情况
使用Tomasulo算法的流水线需三段：
(1) 流出（Issue）：从指令队列中取一条指令：
* 如果是浮点操作且有空的保留站就流出（进入Issue阶段），若其中的操作数在寄存器就绪就将其送入保留站，如果未就绪就在保留站中记录产生该操作数的保留站编号（操作数寄存器名换成了保留站名）。
* 如果是访存操作且有空的缓冲就流出到缓冲。
* 如果没有空的保留站和缓冲，即有结构相关，就不流出。
(2) 执行（Execute）：如果保留站的操作数未计算出，就用保留站编号监视CDB（公共数据总线），一旦有结果就取到保留站中，当两个操作数就绪，进入执行阶段，执行指令操作。解决先写后读相关。
(3) 写结果（Write Result） ：功能部件完成计算后，将结果连同产生该结果的保留站号一起送到CDB上。根据流出时的记录，所有等待本保留站结果的保留站、存缓冲、目标寄存器将同时从CDB上获得所需数据。

## Slide 57
(2).采用Tomasulo算法的DLX浮点部件的基本结构

## Slide 58
保留站（5个，其中3个是浮点加法器，2个是浮点乘法器）中保存已流出并等待到本功能部件执行的操作（指令）；还保存指令执行所需的控制信息。
如果该操作的源操作数在寄存器中已经就绪， 就将该操作数取来，保存到保留站中；
如果操作数还没有计算出来，则保留站中记 录这个操作数将由谁计算出来，即指明它由 哪个功能部件产生。
取缓冲（6个）和存缓冲（3个）保存的是读/写存储器的数据和地址。
在DLX模型机中：

## Slide 59
浮点寄存器通过一对操作数总线连到功能部件的保留站，通过其中一条总线连到公共数据总线，再送到存缓冲。
功能部件的计算结果和从存储器读取的数据送 到公用数据总线上，除了取缓冲的输入和存缓冲的输出以外，所有部分均与公用数据总线相连。
两个运算功能部件
浮点乘法器完成乘法和除法操作
浮点加法器完成加法和减法操作

## Slide 60
采用Tomasulo算法的DLX浮点部件的基本结构

## Slide 61
（3）. 定义有关的术语和数据结构
标志（tags） 指缓冲或产生结果的保留站（功能部件）。
每个保留站有以下6个域： Op：对源操作数S1和S2所进行的操作。
Vj，Vk：两个就绪源操作数的值。
Qj，Qk：产生源操作数的保留站号。等于0表示 操作数在Vj和Vk中或不需要操作数。
Vj和Qj只能同时有一个有效， Vk和Qk也只能同时有一个有效。
Busy：标示本保留站和相应的功能部件是否空闲。

## Slide 62
存缓冲有6个域：
Busy：标示缓冲是否空闲。 Address ：地址域，用于记录保存的存储器地址。
Qk域：结果要存入存缓冲的保留站号。 如果Qk空，表示存入的数据在Vk域或没有指令要将结果写入存缓冲。 Vk域：保存要存入存储器的数据。
Qj：产生有效地址中分量的保留站号。等于0表示 地址分量在Vj中或不需要操作数。
Vj： 保存来自已经就绪的寄存器地址分量。
取缓冲有4个域： Qj、 Vj、 Busy：标示缓冲是否空闲。 Address ：地址域，用于记录取的存储器地址。
每个寄存器有1个Qi域：结果要存入本寄存器的保留站
或取缓冲号。 如果Qi空，表示当前没有指令要将结果写入此寄存器。 当寄存器空闲时，Qi域空。

## Slide 63
2.举例
例4-6 假设浮点流水线中执行的延迟如下：
加法需2个时钟周期
乘法需10个时钟周期
除法需40个时钟周期
对于下列代码，保留站的信息是怎样形成的：
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULTD F0 , F2 , F4
SUBD F8 , F2 , F6
DIVD F10 , F0 , F6
ADDD F6 , F8 , F2

## Slide 64
指 令 | 指令状态表 |  | 
 | 流出 | 执行 | 写结果
LD F6，34(R2) | √ | √ | √
LD F2，45(F3) | √ | √ | 
MULTD F0，F2，F4 | √ |  | 
SUBD F8，F2，F6 | √ |  | 
DIVD F10，F0，F6 | √ |  | 
ADDD F6，F8，F2 | √ |  | 
表4-10、4-11、4-12给出的是采用Tomasulo算法时保留站、存缓冲、取缓冲和寄存器的标志等信息。
表4-10
注意：指令状态表并不是硬件的一部分（列出是为了帮助理解），指令流出后的状态都保留在保留站中。
浮点乘法的保留站

## Slide 65
对比记分牌算法：
指 令
指令状态表
IS RO EX WR
LD F6 , 34(R2) √ √ √ √
LD F2 , 45(R3) √ √ √
MULT.D F0 , F2 , F4 √
SUB.D F8 , F6 , F2 √
DIV.D F10 , F0 , F6 √
ADD.D F6 , F8 , F2

## Slide 66
名 称 | 保留站与缓冲 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | yes | LD |  |  |  |  | 45+Regs[R3]
Add1 | yes | SUBD |  | Mem[34十Regs[R2]] | Load2 |  | 
Add2 | yes | ADDD |  |  | Addl | Load2 | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Multl | yes | MULTD |  | Regs[F4] | Load2 |  | 
Mult2 | Yes | DIVD |  | Mem[34+Regs[R2]] | Multl1 |  | 
表 4-11
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULTD F0 , F2 , F4
SUBD F8 , F2 , F6
DIVD F10 , F0 , F6
ADDD F6 , F8 , F2
注意：为了表示的方便，这
里是以功能部件来标识保留
站的tags。
用存储器地址来代替已
经读取的值。

## Slide 67
域 | 寄存器 |  |  |  | 状态表 |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | .... | F30
Qi | Multl | Load2 |  | Add2 | Addl | Mult2 |  | 
表4-12
LD F6 , 34(R2)
LD F2 , 45(R3)
MULTD F0 , F2 , F4
SUBD F8 , F2 , F6
DIVD F10 , F0 , F6
ADDD F6 , F8 , F2
注意：为了表示的方便，这
里是以功能部件来标识保留
站的tags。

## Slide 68
例4-7 在上例的代码中：考察当代码执行到MUL.D准备写回结果时，各状态表中的信息。
解：如表4-13、4-14、4-15所示，ADDD和DIVD之间的尽管存在F6先读后写相关，由于寄存器换名（DIVD对应保留站Vk域保存了第一个LD的结果）消除了阻塞，ADDD可以早于DIVD先执行完成。

## Slide 69
指 令 | 指令状态表 |  | 
 | 流出 | 执行 | 写结果
LD F6，34(R2) | √ | √ | √
LD F2，45(F3) | √ | √ | √
MULTD F0， F2 ，F4 | √ | √ | 
SUBD F8，F2，F6 | √ | √ | √
DIVD F10，F0，F6 | √ |  | 
ADDD F6，F8，F2 | √ | √ | √
表4-13
ADDD和DIVD之间：存在F6先读后写相关，由于寄存器换名（DIVD对应保留站Vk域保存了第一个LD的结果）消除了阻塞，ADDD可以早于DIVD先执行完成。

## Slide 70
表4-4 执行到MULT.D将要写结果时记分牌的状态(指令状态表)
指 令
指令状态表
IS RO EX WR
LD F6 , 34(R2) √ √ √ √
LD F2 , 45(R3) √ √ √ √
MULT.D F0 , F2 , F4 √ √ √
SUB.D F8 , F6 , F2 √ √ √ √
DIV.D F10 , F0 , F6 √
ADD.D F6 , F8 , F2 √ √ √

## Slide 71
名 称 | 保留站与缓冲 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Loadl | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | no |  |  |  |  |  | 
Addl | no |  |  |  |  |  | 
Add2 | no |  |  |  |  |  | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Mult1 | yes | MULTD | Mem[45十Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | yes | DIVD |  | Mem[34十Regs[R2]] | Mult1 |  | 
表4-14

## Slide 72
域 | 寄存器 |  |  |  | 状态表 |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | … | F30
Qi | Multl |  |  |  |  | Mult2 |  | 
表4-15

## Slide 73
Tomasulo算法：一个基于循环的例子
为了更好地理解寄存器重命名在消除WAW和WAR冒险中的作用，我们来考察下面的代码，这段代码将数组中的每个元素与F2中的标量相乘: Loop: L.D F0, 0(R1)
MUL.D F4, F0, F2
S.D F4, 0(R1)
DADDIU R1, R1, -8
BNE R1, R2, Loop ；如果R1≠R2转移 如果预测分支转移成功，那么使用保留站技术可以允许这个循环同时有多个循环体在执行。做到这一点不用改变程序代码，因为在实际效果上，循环已经由硬件动态展开了，其机制就是通过寄存器换名过程从逻辑上扩展了可用寄存器的数量。
4.5 动态调度：举例和算法

## Slide 74
假定循环程序已经发射了两个循环体的指令，只是还没有Load、Store或其他操作已经执行完成。系统达到这个状态之后，就可以保持CPI接近于1.0的速率，始终有2个循环体在流水线中运行。
 | 指令状态 |  |  | 
指令 | 循环体 | 发射 | 执行 | 写回结果
L.D F0, 0(R1) | 1 | √ | √ | 
MUL.D F4, F0, F2 | 1 | √ |  | 
S.D F4, 0(R1) | 1 | √ |  | 
L.D F0, 0(R1) | 2 | √ | √ | 
MUL.D F4, F0, F2 | 2 | √ |  | 
S.D F4, 0(R1) | 2 | √ |  | 

## Slide 75: 除了寄存器换名， Tomasulo算法与记分牌在结构上有2处明显不同：
相关检测和指令执行控制机制分开。一个功能部件的指令何时开始执行，由其保留站控制，而记分牌是集中控制。
计算结果通过公共数据总线CDB和相关数据通路直接传送到保留站暂存，而不一定是写到寄存器。
Tomasulo算法相对于记分牌技术主要的优点：
(1)具有分布的阻塞检测机制；
(2)寄存器换名消除了数据的写后写和先读后写相关导致的阻塞。

## Slide 76
尽管以上步骤与记分牌基本类似，但有明显不同：
无需检测写后写、先读后写相关，指令流出时的寄存器换名已将其消除；
通过CDB广播结果，送到需要结果的保留站、目标寄存器、存缓冲中。
存储器存、取都作为基本功能部件。
d. 在保留站等待未就绪操作数，即通过延迟解决先写后读相关，因此没有记分牌中的“取操作数”段。

## Slide 77
3.具体算法
Tomasulo算法中指令执行的主要条件、步骤和记录
其中：
rd：目的寄存器
rs和rt：源操作数寄存器号
imm：符号扩展的立即数
r：分配给相应指令的保留站或者缓冲
RS：保留站数据结构，由保留站或取缓冲返 回的值为result。
RegisterStat：寄存器状态的数据结构 （寄存器用Regs[ ]表示）

## Slide 78
指令流出（Issue）
(1) 进入条件
① 对于浮点操作：有空闲保留站r
② 对于取/存操作：有空闲缓冲r
(2) 记录内容
① 对于浮点操作：
if (RegisterStat[rs].Qi  0) //第一操作数
RS[r].Qj  RegisterStat[rs].Qi //操作数寄存器rs未就绪，进行寄存器换名
else
RS[r].Vj  Reg[rs];
//把寄存器rs中的操作数取到保留站
RS[r].Qj  0; //数据Vj有效
rd：目的寄存器
rs和rt：源寄存器号
imm：立即数
r：分配给相应指令的
保留站或者缓冲
RS：保留站数据结构
RegisterStat：寄存器状态
的数据结构

## Slide 79
if (RegisterStat[rt].Qi  0) //第二操作数
RS[r].Qk  RegisterStat[rt].Qi //操作数寄存器rt未就绪，进行寄存器换名
else
RS[r].Vk  Reg[rt]; //把寄存器rs中的操作数取到保留站
RS[r].Qk  0; //数据Vk有效
RS[r].Busy  yes； //本保留站忙
RS[r].Op  Op； //设置本保留站的操作类型
RegisterStat[rd].Qi  r； //寄存器rd是本指令的目标寄存器
rd：目的寄存器 rs和rt：源寄存器
imm：立即数 r：被分的保留站或者缓冲
RS：保留站数据结构 RegisterStat：寄存器状态的数据结构

## Slide 80
② 对于存/取操作共有的部分：
if (RegisterStat[rs].Qi  0)
RS[r].Qj  RegisterStat[rs].Qi //操作数寄存器rs(寄存器地址分量)未就绪，进行寄存器换名
else
RS[r].Vj  Reg[rs]; //把寄存器rs (寄存器地址分量)中的操作数取到保留站
RS[r].Qj  0; //数据Vj有效
RS[r].Busy  yes； //本保留站忙
RS[r].A  Imm； //设置本保留站的操作类型

## Slide 81
③ 对于取操作特有的部分：
RegisterStat[rd].Qi  r； //寄存器rd是本指令的目标寄存器
④ 对于存操作特有的部分：
if (RegisterStat[rd].Qi  0)
RS[r].Qk  RegisterStat[rd].Qi //操作数寄存器rt（要存的数据）未就绪，进行寄存器换名
else
RS[r].Vk  Reg[rd]; //把寄存器rt中的操作数送到存缓冲
RS[r].Qk  0; //数据Vk有效

## Slide 82
执行（Execution）
(1) 进入条件
① 对于浮点操作：
(RS[r].Qj = 0) and (RS[r].Qk = 0); //两个源操作数就绪
② 对于取/存操作：
(RS[r].Qj = 0) and (r到达取/存缓冲队列的头部) //所需地址值就绪
（2）记录内容
① 对于浮点操作：产生计算结果
② 对于取/存操作第1步：
RS[r].A  RS[r].Vj + RS[r].A; //计算有效地址
③ 对于取操作第2步：
读取数据Mem[RS[r].A]; //从存储器中读取数据到取缓冲

## Slide 83
写结果（Write Result）
（1）进入条件
① 对于浮点操作或取操作：
保留站r执行结束，且公共数据总线 （CDB）可用（空闲）
② 对于存操作：
保留站r执行结束，且RS[r].Qk = 0 //需要存的数据已经就绪
（2）记录内容
① 对于浮点操作或取操作：

## Slide 84
x (if(RegisterStat[x].Qi = r)
fx  result; //向浮点寄存器写结果（所有的fx）
RegisterStat[x].Qi  0; //相应的目标寄存器中结果有效
x (if(RS[x].Qj = r)
RS[x].Vj  result; //使用本结果作为第一操作数的保留站或缓冲
RS[x].Qj  0); //相应的操作数有效

## Slide 85
x (if(RS[x].Qk = r)
RS[x].Vk  result;
//使用本结果作为第二操作数的保留站
RS[x].Qk  0); //相应的操作数有效
RS[r].Busy  no; //释放保留站, 置保留站空闲
② 对于存操作：
Mem[RS[r].A]  RS[r].Vk //数据送存储器
RS[r].Busy  no; //释放保留站, 置保留站空闲

## Slide 86
A. 一条指令流出(进入Issue阶段)后，它目的寄存器的Qi域置保留站/缓冲号。如果操作数就绪，就存入保留站对应的V域，否则在Q域存产生该操作数的保留站号。
B. 指令在保留站一直等到二个操作数就绪即Q域为0，就进入执行段。
C. 执行后且获CDB使用权，进入写结果段。
所有保留站、缓冲、寄存器的Qj或Qk与该指令保留站号相同的指令，都从CDB读取数据并将其Q域置0，如果这些指令的二个操作数就绪，在下一个周期就全部开始执行。

## Slide 87
总之，动态调度的硬件代价较大，对于浮点运算其执行时间较长，采用动态调度可以有效提高程序执行的效率。但是如果处理器主要是执行简单的短周期指令，则采用静态调度性价比更高。

## Slide 88
Intel Core的典型内部结构

## Slide 89
小结
1、指令顺序调整后带来的读后写和写后写问题
2、静态调度的循环展开方法，寄存器换名（编译器实现）
3、动态调度：记分牌算法
4、多发射技术